Przedmiar robót          -       załącznik nr. 3

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Obmiar | J.m. | Cena jednostkowa | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ŚCIANY NADZIEMNE |  |  |  |  |
| 1 | KNNR N002 1501-01-050 | Rusztowania rurowe o wysokości do 20 m krotność = 1,00 | 38,58 | m2 |  |  |
| 2 | KNNR N002 1501-01-148 | Czas pracy rusztowań - analogia krotność = 1,00 | 80,00 | m-g |  |  |
| 3 | KNR 4-01 0426-03-050 | Rozebranie osłon grzejnikowych krotność = 1,00 | 15,21 | m2 |  |  |
| 4 | KNR 4-01 0212-01-060 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - posadzka pod ściany ; ( 6,54 x 0,40 x 0,15 ) = 0,39 m3 krotność = 1,00 | 0,39 | m3 |  |  |
| 5 | KNNR 1 0305-020-060 | Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m. Wykopy o szerokości do 1,5 m. Grunt kategorii III - ławy fundamentowe pod ściany klatki schodowej wewn. ; ( 6,54 x 0,40 x 0,40 ) = 1,05 m3 krotność = 1,00 | 1,05 | m3 |  |  |
| 6 | KNNR 1 0305-020-060 | Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m. Wykopy o szerokości do 1,5 m. Grunt kategorii III - klatka schodowa zewn. ; [ ( 3,57 x 1,50 x 1,0 ) + ( 4,82 x 0,40 x 0,40 ) ] = 6,13 m3 krotność = 1,00 | 6,13 | m3 |  |  |
| 7 | KNNR 2 0104-040-034 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi o średnicy do 14 mm krotność = 1,00 | 0,08 | t |  |  |
| 8 | KNNR 2 0107-010-060 | Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym: ław fundamentowych; [ ( 6,54 x 0,40 x 0,40 ) + ( 4,82 x 0,40 x 0,40 ) ] = 1,82 m3 krotność = 1,00 | 1,82 | m3 |  |  |
| 9 | KNR 4-01 0212-03-060 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - rampa i schody ; { [ ( 1,60 x 0,30 x 0,30 ) x 5 ] + ( 13,65 x 1,50 x 0,15 ) } = 3,80 m3 krotność = 1,00 | 3,80 | m3 |  |  |
| 10 | KNR 4-01 0349-02-060 | Rozebranie ścian,filarów,kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - wykonanie bruzdy pod płyty tarasowe; [ ( 3,64 + 2,05 ) x 0,20 ] x 0,20 = 0,23 m3 krotność = 1,00 | 0,23 | m3 |  |  |
| 11 | KNR 4-01 0349-02-060 | Rozebranie ścian,filarów,kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie klatki schodowej; [ ( 2,60 x 1,90 x 0,13 ) + ( 3,95 x 1,90 x 0,22 ) ] = 2,31 m3 krotność = 1,00 | 2,31 | m3 |  |  |
| 12 | KNR 4-01 0349-02-060 | Rozebranie ścian,filarów,kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - istniejące ściany ; { ( 1,10 x 2,30 x 0,40 ) + [ ( 0,50 + 0,30 ) x 0,25 ] x 2,30 }= 1,48 m3 krotność = 1,00 | 1,48 | m3 |  |  |
| 13 | KNR 4-01 0349-02-060 | Rozebranie ścian,filarów,kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - pod kanały wentylacyjne ; [ ( 0,14 x 0,14 x 0,45 ) x 3 ] = 0,03 m3 krotność = 1,00 | 0,03 | m3 |  |  |
| 14 | KNR 4-01 0349-02-060 | Rozebranie ścian,filarów,kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - otwory w ścianach ; { [ ( 1,0 x 2,25 x 0,45 ) x 1 ] + [ ( 1,0 x 2,20 x 0,23 ) x 1 ] } = 1,52 m3 krotność = 1,00 | 1,52 | m3 |  |  |
| 15 | KNR 4-01 0701-05-050 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach,filarach,pilastrach krotność = 1,00 | 439,40 | m2 |  |  |
| 16 | KNR 4-01 0701-11-050 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na stropach płaskich,belkach,biegachi spocznikach schodowych krotność = 1,00 | 160,02 | m2 |  |  |
| 17 | KNNR N002 0601-0402-050 | Dwuwarstwowe izolacje powierzchni poziomych,przeciwwilgociowe wykonywane z papy asfaltowej na lepiku na gorąco z zagruntowaniem podłoża roztworem asfaltowym ; [ ( 12,09 x 0,15 ) + ( 6,54 x 0,25 ) + ( 2,75 x 0,12 ) + ( 4,82 x 0,25 ) ] = 5,0 m2 krotność = 1,00 | 5,00 | m2 |  |  |
| 18 | KNNR 2 0302-040-060 | Ściany murowane budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego ; { [ ( 5,90 + 1,60 ) x 2,50 - ( 1,10 x 2,05 ) ] x 0,12 + [ ( 1,50 + 1,11 ) x 0,85 ] x 0,12 + [ ( 1,98 x 2,85 ) – ( 1,0 x 2,05 ) ] x 0,12 } = 2,69 m3 krotność = 1,00 | 2,69 | m3 |  |  |
| 19 | KNNR 2 0302-020-060 | Ściany murowane budynków wielokondygnacyjnych z cegieł pełnych; { ( 6,54 x 0,25 x 2,20 ) + [ ( 2,75 x 2,20 ) - ( 1,0 x 2,05 ) ] x 0,12 } = 4,08 m3 krotność = 1,00 | 4,08 | m3 |  |  |
| 20 | KNNR 2 0301-030-060 | Ściany z bloczków betonowych; ( 4,82 x 1,30 x 0,25 ) = 1,57 m3 krotność = 1,00 | 1,57 | m3 |  |  |
| 21 | KNNR 3 0302-010-060 | Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej,cementowo-wapiennej; [ ( 1,0 x 2,05 x 0,40 ) + ( 0,88 x 1,46 x 0,45 ) + ( 1,0 x 2,05 x 0,25 ) ] = 1,91 m3 krotność = 1,00 | 1,91 | m3 |  |  |
| 22 | KNNR N002 0101-01-050 | Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub żelbetowych - nadproża ; { { [ ( 1,40 x 0,25 ) x 2 + ( 1,10 x 0,40 ) ] x 1 } + { [ ( 1,85 x 0,25 ) x 2 + ( 1,55 x 0,25 ) ] x 1 } + { ( 1,40 x 0,25 ) x 2 ] + [ ( 1,10 x 0,12 ) x 1 ] } x 1 + { [ ( 1,30 x 0,25 ) x 2 ] + [ ( 1,0 x 0,12 ) x 1 ] } x 2 + { [ ( 1,30 x 0,25 ) x 2 ] + ( 1,0 x 0,45 ) } x 1 + { [ ( 1,30 x 0,25 ) x 2 ] + ( 1,0 x 0,25 ) } x 1 } = 6,84 m2 krotność = 1,00 | 6,84 | m2 |  |  |
| 23 | KNNR 2 0306-060-040 | Ułożenie nadproży prefabrykowanych z dwuteownika stalowego krotność = 1,00 | 17,10 | m |  |  |
| 24 | KNNR 2 0107-060-060 | Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym: belek podciągów i wieńców ; { [ ( 1,40 x 0,25 x 0,40 ) x 1 ] + [ ( 1,85 x 0,25 x 0,25 ) x 1 ] + [ ( 1,40 x 0,25 x 0,12 ) x 1 ] + [ ( 1,30 x 0,25 x 0,12 ) x 2 ] + [ ( 1,30 x 0,25 x 0,45 ) x 1 ] + [ ( 1,30 x 0,25 x 0,25 ) x 1 ] } = 0,62 m3 krotność = 1,00 | 0,62 | m3 |  |  |
| 25 | KNNR N002 0804-01-050 | Siatkowanie powierzchni siatką stalową { { [ ( 1,40 x 0,25 ) x 2 + ( 1,10 x 0,40 ) ] x 1 } + { [ ( 1,85 x 0,25 ) x 2 + ( 1,55 x 0,25 ) ] x 1 } + { ( 1,40 x 0,25 ) x 2 ] + [ ( 1,10 x 0,12 ) x 1 ] } x 1 + { [ ( 1,30 x 0,25 ) x 2 ] + [ ( 1,0 x 0,12 ) x 1 ] } x 2 + { [ ( 1,30 x 0,25 ) x 2 ] + ( 1,0 x 0,45 ) } x 1 + { [ ( 1,30 x 0,25 ) x 2 ] + ( 1,0 x 0,25 ) } x 1 } = 6,84 m2 krotność = 1,00 | 6,84 | m2 |  |  |
| 26 | KNR 4-01 0304-02-060 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/ - zamurowanie otworu po drzwiach; [ ( 0,80 x 2,05 x 0,24 ) x 1 ] = 0,39 m3 krotność = 1,00 | 0,39 | m3 |  |  |
| 27 | KNNR 1 0305-020-060 | Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m. Wykopy o szerokości do 1,5 m. Grunt kategorii III ; - stopy fundamentowe tarasów ; [ ( 0,40 x 0,40 x 1,0 ) x 4 ] = 0,64 m3 krotność = 1,00 | 0,64 | m3 |  |  |
| 28 | KNNR 2 0107-020-060 | Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym: stóp fundamentowych ; [ ( 0,40 x 0,40 x 0,40 ) x 4 ] = 0,26 m3 krotność = 1,00 | 0,26 | m3 |  |  |
| 29 | KNNR N002 0601-0402-050 | Dwuwarstwowe izolacje powierzchni poziomych,przeciwwilgociowe wykonywane z papy asfaltowej na lepiku na gorąco z zagruntowaniem podłoża roztworem asfaltowym ; [ ( 0,35 x 0,35 ) x 4 ] = 0,49 m2 krotność = 1,00 | 0,49 | m2 |  |  |
| 30 | KNR 2-02 0122-01-060 | Słupki murowane cegły pełnej palonej ; { [ ( 0,32 x 0,32 x 0,60 ) x 4 ] + [ ( 0,25 x 0,25 x 0,45 ) x 4 ] } = 0,37 m3 krotność = 1,00 | 0,37 | m3 |  |  |
| 31 | KNR 2-02 0603-07-050 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,pionowe,z lepiku asfaltowego na zimno.Pierwsza warstwa. ; { [ ( 0,32 x 4 ) x 0,60 ] x 4 } = 3,07 m2 krotność = 1,00 | 3,07 | m2 |  |  |
| 32 | KNR 2-02 0603-08-050 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,pionowe,z lepiku asfaltowe na zimno.Każda następna warstwa. { [ ( 0,32 x 4 ) x 0,60 ] x 4 } = 3,07 m2 krotność = 1,00 | 3,07 | m2 |  |  |
| 33 | KNNR 2 0101-050-050 | Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub żelbetowych,belek podciągów i wieńców ; { [ ( 3,64 x 0,25 ) x 3 ] + [ ( 2,05 x 0,25 ) x 3 ] } = 4,27 m3 krotność = 1,00 | 4,27 | m2 |  |  |
| 34 | KNNR 2 0104-040-034 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi o średnicy do 14 mm krotność = 1,00 | 0,04 | t |  |  |
| 35 | KNNR 2 0107-060-060 | Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym: belek podciągów i wieńców ; [ ( 3,64 x 0,25 x 0,25 ) + ( 2,05 x 0,25 x 0,25 ) ] = 0,36 m3 krotność = 1,00 | 0,36 | m3 |  |  |
| 36 | KNNR 1 0317-010-060 | Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3 m z zagęszczeniem. Grunt kategorii I-III ; [ 0,64 - ( 0,32 x 0,32 x 0,60 ) x 4 - 0,26 ] = 0,13 m3 krotność = 1,00 | 0,13 | m3 |  |  |
| 37 | KNNR 1 0305-020-060 | Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m. Wykopy o szerokości do 1,5 m. Grunt kategorii III ; - stopy fundamentowe schodów ; [ ( 1,65 x 0,30 x 1,0 ) x 1 + ( 1,60 x 0,30 x 1,0 ) + ( 1,55 x 1,0 x 0,30 ) ] = 1,45 m3 krotność = 1,00 | 1,45 | m3 |  |  |
| 38 | KNR 2-02 0218-01-060 | Schody żelbetowe,stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu krotność = 1,00 | 3,34 | m3 |  |  |
| 39 | KNNR 2 0101-070-050 | Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub żelbetowych,płyt stropowych i dachowych ; [ ( 3,64 x 3,10 ) + ( 1,65 x 2,10 ) ] = 14,75 m2 krotność = 1,00 | 14,75 | m2 |  |  |
| 40 | KNNR 2 0104-040-034 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi o średnicy do 14 mm krotność = 1,00 | 0,20 | t |  |  |
| 41 | KNNR 2 0107-070-060 | Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym: płyt stropowych ; [ ( 3,84 x 3,10 x 0,12 ) + ( 2,30 x 1,65 x 0,12 ) ] = 1,89 m3 krotność = 1,00 | 1,89 | m3 |  |  |
| 42 | KNR 2-02U 1134-01-050 | Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi - taras [ ( 3,64 x 3,10 ) + 1,65 x 2,10 ) ] = 14,75 m2 krotność = 1,00 | 14,75 | m2 |  |  |
| 43 | KNR 0202 1118-01-050 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża [ ( 3,64 x 3,10 ) + 1,65 x 2,10 ) ] = 14,75 m2 krotność = 1,00 | 14,75 | m2 |  |  |
| 44 | KNR 0202 1118-06-050 | Posadzki płytkowe z płytek GRES antypoślizgowych o wymiarach 30 x 30 cm układanych na klej metodą zwykłą - zaprawa i spoiny wodoszczelne ; [ ( 3,64 x 3,10 ) + 1,65 x 2,10 ) ] = 14,75 m2 krotność = 1,00 | 14,75 | m2 |  |  |
| 45 | KNR 2-02U 1134-01-050 | Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi - schody zewn. { [ ( 1,60 x 0,17 ) x 5 ] + [ ( 1,60 x 0,27 ) x 4 ] + [ ( 1,65 x 0,17 ) x 5 ] + [ ( 1,65 x 0,27 ) x 4 ] + [ ( 1,21 x 0,191 ) x 8 ] + [ ( 1,25 x 0,26 ) x 7 ] } = 10,46 m2 krotność = 1,00 | 10,46 | m2 |  |  |
| 46 | KNR 2-02 1121-01-050 | Okładziny schodów z płytek na klej.Przygotowanie podłoża { [ ( 1,60 x 0,17 ) x 5 ] + [ ( 1,60 x 0,27 ) x 4 ] + [ ( 1,65 x 0,17 ) x 5 ] + [ ( 1,65 x 0,27 ) x 4 ] + [ ( 1,21 x 0,191 ) x 8 ] + [ ( 1,25 x 0,26 ) x 7 ] } = 10,46 m2 krotność = 1,00 | 10,46 | m2 |  |  |
| 47 | KNR 2-02 1121-05-050 | Okładziny schodów z płytek na klej układanych metodą kombinowaną o wymiarach 30x30 cm ; { [ ( 1,60 x 0,17 ) x 5 ] + [ ( 1,60 x 0,27 ) x 4 ] + [ ( 1,65 x 0,17 ) x 5 ] + [ ( 1,65 x 0,27 ) x 4 ] + [ ( 1,21 x 0,191 ) x 8 ] + [ ( 1,25 x 0,26 ) x 7 ] } = 10,46 m2 krotność = 1,00 | 10,46 | m2 |  |  |
| 48 | KNR 2-02 1120-04-040 | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej, o wymiarach 30x30 - cokolik 15 cm z przecinaniem płytek.Przygotowanie podłoża ; [ ( 0,37 x 16 ) + ( 0,17 x 20 ) + 1,50 + 3,64 + 3,0 + 2,10 + 1,65 + ( 2,10 - 1,0 ) + ( 3,64 - 1,66 ) + ( 0,19 x 8 ) x 2 + ( 0,26 x 7 ) x 2 ] = 30,97 m krotność = 1,00 | 30,97 | m |  |  |
| 49 | KNR 2-02 1120-06-040 | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej, o wymiarach 30x30 - cokolik 15 cm z przecinaniem płytek,układane na klej metodą kombinowaną [ ( 0,37 x 16 ) + ( 0,17 x 20 ) + 1,50 + 3,64 + 3,0 + 2,10 + 1,65 + ( 2,10 - 1,0 ) + ( 3,64 - 1,66 ) + ( 0,19 x 8 ) x 2 + ( 0,26 x 7 ) x 2 ] = 30,97 m krotność = 1,00 | 30,97 | m |  |  |
| 50 | KNR 2-02 1209-01-040 | Balustrady tarasowe i schodowe drewniane z pochwytami , wys. 1,10 m - wg p.t. ; ( 1,50 + 3,64 + 3,10 + 1,50 + 1,65 + 3,13 ) = 14,52 m - analogia krotność = 1,00 | 14,52 | m |  |  |
| 51 | KNR 2-02 0218-01-060 | Schody żelbetowe,stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - poszerzenie schodów i nowe schody wewn.; krotność = 1,00 | 2,64 | m3 |  |  |
| 52 | KNR 2-02U 1134-01-050 | Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi - schody wewn. { [ ( 0,90 x 0,17 ) x 14 ] + [ ( 0,90 x 0,25 ) x 13 ] + [ ( 1,25 x 0,17 ) x 16 ] + [ ( 1,25 x 0,25 ) x 15 ] + [ ( 1,55 x 0,184 ) x 13 ] + [ ( 1,55 x 0,27 ) x 12 ] } = 21,89 m2 krotność = 1,00 | 21,89 | m2 |  |  |
| 53 | KNR 2-02 1121-01-050 | Okładziny schodów z płytek na klej.Przygotowanie podłoża { [ ( 0,90 x 0,17 ) x 14 ] + [ ( 0,90 x 0,25 ) x 13 ] + [ ( 1,25 x 0,17 ) x 16 ] + [ ( 1,25 x 0,25 ) x 15 ] + [ ( 1,55 x 0,184 ) x 13 ] + [ ( 1,55 x 0,27 ) x 12 ] } = 21,89 m2 krotność = 1,00 | 21,89 | m2 |  |  |
| 54 | KNR 2-02 1121-05-050 | Okładziny schodów z płytek na klej układanych metodą kombinowaną o wymiarach 30x30 cm ; { [ ( 0,90 x 0,17 ) x 14 ] + [ ( 0,90 x 0,25 ) x 13 ] + [ ( 1,25 x 0,17 ) x 16 ] + [ ( 1,25 x 0,25 ) x 15 ] + [ ( 1,55 x 0,184 ) x 13 ] + [ ( 1,55 x 0,27 ) x 12 ] } = 21,89 m2 krotność = 1,00 | 21,89 | m2 |  |  |
| 55 | KNR 2-02 1120-04-040 | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej, o wymiarach 30x30 - cokolik 15 cm z przecinaniem płytek.Przygotowanie podłoża ; [ ( 0,35 x 26 ) + ( 0,17 x 28 ) + ( 0,17 x 32 ) + ( 0,35 x 30 ) + ( 0,37 x 12 ) x 2 + ( 0,184 x 13 ) x 2 ] = 43,46 m krotność = 1,00 | 43,46 | m |  |  |
| 56 | KNR 2-02 1120-06-040 | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej, o wymiarach 30x30 - cokolik 15 cm z przecinaniem płytek,układane na klej metodą kombinowaną [ ( 0,35 x 26 ) + ( 0,17 x 28 ) + ( 0,17 x 32 ) + ( 0,35 x 30 ) + ( 0,37 x 12 ) x 2 + ( 0,184 x 13 ) x 2 ] = 43,46 m krotność = 1,00 | 43,46 | m |  |  |
| 57 | KNR 2-02 1208-03-040 | Pochwyty drewniane na wspornikach - schody wewn. ; ( 2,60 + 3,95 + 2,80 + 2,60 + 3,24 + 3,24 ) = 18,43 m - analogia krotność = 1,00 | 18,43 | m |  |  |
| 58 | KNR 2-02U 1134-02-050 | Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi krotność = 1,00 | 9,27 | m2 |  |  |
| 59 | KNR 2-02 0902-01-050 | Tynki zwykłe III kategorii wykonane ręcznie,na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych,balkonów,loggii. - murki oporowe klatki schodowej zewn. krotność = 1,00 | 9,27 | m2 |  |  |
| 60 | KNR 2-02U 1134-02-050 | Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi krotność = 1,00 | 9,27 | m2 |  |  |
| 61 | KNNR 2 1405-020-050 | Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbą silikonową krotność = 1,00 | 9,27 | m2 |  |  |
| 62 | KNR 2-02U 0541-02-050 | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbki blacharskie murku oporowego klatki schodowej zewn. ; ( 4,82 x 0,60 ) = 2,89 m2 krotność = 1,00 | 2,89 | m2 |  |  |
| 63 | KNR 2-02U 1134-02-050 | Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi krotność = 1,00 | 632,15 | m2 |  |  |
| 64 | KNNR 2 0801-030-050 | Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian i słupów krotność = 1,00 | 632,15 | m2 |  |  |
| 65 | KNR 2-02U 1134-02-050 | Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi krotność = 1,00 | 43,95 | m2 |  |  |
| 66 | KNR 0202 0829-01-050 | Licowanie ścian płytkami klasy I na klej.Przygotowanie podłoża krotność = 1,00 | 43,95 | m2 |  |  |
| 67 | KNR 0202 0829-06-050 | Licowanie ścian płytkami kl. I o wymiarach 30x30 cm,na klej metodą zwykłą krotność = 1,00 | 43,95 | m2 |  |  |
| 68 | KNR 2-02U 1134-02-050 | Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi krotność = 1,00 | 632,15 | m2 |  |  |
| 69 | KNNR N002 1401-05-050 | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych gładkich ścian farbą emulsyjną bez gruntowania krotność = 1,00 | 632,15 | m2 |  |  |
| 70 | KNR 2-02U 1134-01-050 | Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi krotność = 1,00 | 215,80 | m2 |  |  |
| 71 | KNNR 2 0801-040-050 | Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii stropów i podciągów krotność = 1,00 | 215,80 | m2 |  |  |
| 72 | KNR 2-02U 1134-01-050 | Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi krotność = 1,00 | 215,80 | m2 |  |  |
| 73 | KNNR N002 1401-05-050 | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych gładkich sufitów farbą emulsyjną bez gruntowania krotność = 1,00 | 215,80 | m2 |  |  |
| 74 | KNR 4-01 0321-04-020 | Obsadzenie blatów z konglomeratu marmurowego o dł. ponad 1,50 m i szerokości 0,60 m, gr. 4 cm w ścianach krotność = 1,00 | 1,00 | szt |  |  |
| 75 | KNR 4-01 0321-04-020 | Obsadzenie blatów z konglomeratu marmurowego o dł. ponad 1,11 m i szerokości 0,60 m, gr. 4 cm w ścianach krotność = 1,00 | 1,00 | szt |  |  |
| 76 | KNR 2-17 0114-02-050 | Przewody wentylacyjne kołowe typ B/I z blachy stalowej ocynkowane o średnicy do 200 mm przy udziale kształtek do 55% krotność = 1,00 | 4,55 | m2 |  |  |
| 77 | KNR 2-17 0140-01-020 | Kratki wentylacyjne kołowe o średnicy do 160 mm krotność = 1,00 | 3,00 | szt |  |  |
| 78 | KNR 2-17 0152-02-020 | Wywietrzaki dachowe cylindryczne o średnicy do 200 mm krotność = 1,00 | 3,00 | szt |  |  |
| 79 | KNR 4-01 0106-04-060 | Usunięcie z parteru gruzu bez względu na kategorię; [ ( 439,40 x 0,015 ) + ( 160,02 x 0,015 ) + 0,03 + 1,48 + 2,31 + 0,23 + 3,80 + 0,39 + 1,52 ] = 18,75 m3 krotność = 1,00 | 18,75 | m3 |  |  |
| 80 | KNR 4-01 0106-05-060 | Usunięcie z piwnic ziemi bez względu na kategorię; [ ( 6,54 x 0,40 x 0,40 ) + 1,45 ] = 2,50 m3 krotność = 1,00 | 2,50 | m3 |  |  |
| 81 | KNR 4-01 0108-06-060 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu III [ ( 6,54 x 0,40 x 0,40 ) + 1,45 ] = 2,50 m3 krotność = 1,00 | 2,50 | m3 |  |  |
| 82 | KNR 4-01 0108-08-060 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km [ ( 6,54 x 0,40 x 0,40 ) + 1,45 ] = 2,50 m3 krotność = 14,00 | 2,50 | m3 |  |  |
| 83 | KNR 4-01 0108-11-060 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km [ ( 439,40 x 0,015 ) + ( 160,02 x 0,015 ) + 0,03 + 1,48 + 2,31 + 0,23 + 3,80 + 0,39 + 1,52 ] = 18,75 m3 krotność = 1,00 | 18,75 | m3 |  |  |
| 84 | KNR 4-01 0108-12-060 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km – przyjęto krotność = 14 [ ( 439,40 x 0,015 ) + ( 160,02 x 0,015 ) + 0,03 + 1,48 + 2,31 + 0,23 + 3,80 + 0,39 + 1,52 ] = 18,75 m3 krotność = 14,00 | 18,75 | m3 |  |  |
| 85 | KNR 4-01 0106-05-060 | Opłata stała na wysypisku za złożone materiały ; ( 18,75 + 2,50 ) = 21,25 m3 krotność = 1,00 | 21,25 | m3 |  |  |
|  |  | Razem element : |  |
| 2 |  | STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA |  |  |  |  |
| 86 | KNR 4-01 0535-08-050 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku - podokienniki zewn. ; { [ ( 0,70 x 8 ) + ( 1,0 x 8 ) + ( 1,60 x 7 ) ] x 0,30 } = 4,47 m2 krotność = 1,00 | 4,47 | m2 |  |  |
| 87 | KNR 4-01 0354-12-040 | Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko ; [ ( 0,70 x 8 ) + ( 1,0 x 8 ) + ( 1,60 x 7 ) ] = 14,90 m krotność = 1,00 | 14,90 | m |  |  |
| 88 | KNR 4-01 0354-05-050 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych o wym. 1,48 x 1,46 m - 7 szt. ; [ ( 1,48 x 1,46 ) x 7 ] = 15,13 m2 krotność = 1,00 | 15,13 | m2 |  |  |
| 89 | KNR 4-01 0354-03-020 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych o wym. 0,58 x 0,48 m - 4 szt. krotność = 1,00 | 4,00 | szt |  |  |
| 90 | KNR 4-01 0354-03-020 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych o wym. 0,88 x 0,56 m - 2 szt. krotność = 1,00 | 2,00 | szt |  |  |
| 91 | KNR 4-01 0354-03-020 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych o wym. 0,58 x 0,56 m - 4 szt. krotność = 1,00 | 4,00 | szt |  |  |
| 92 | KNR 4-01 0354-04-020 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych o wym. 0,88 x 1,46 m - 6 szt. krotność = 1,00 | 6,00 | szt |  |  |
| 93 | KNR 4-01 0354-04-020 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych o wym. 0,894 x 2,05 m - 4 szt. krotność = 1,00 | 4,00 | szt |  |  |
| 94 | KNR 4-01 0354-05-050 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych o wym. 0,994 x 2,05 m - 5 szt. ; [ ( 0,994 x 2,05 ) x 5 ] = 10,19 m2 krotność = 1,00 | 10,19 | m2 |  |  |
| 95 | KNR 4-01 0354-05-050 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych o wym. 1,094 x 2,05 m - 5 szt. ; [ ( 1,094 x 2,05 ) x 5 ] = 11,21 m2 krotność = 1,00 | 11,21 | m2 |  |  |
| 96 | KNR 4-01 0354-05-050 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych o wym. 0,99 x 2,23 m - 1 szt. ; [ ( 0,99 x 2,23 ) x 1 ] = 2,21 m2 krotność = 1,00 | 2,21 | m2 |  |  |
| 97 | KNR 4-01 0354-05-050 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych o wym. 2,98 x 2,23 m - 1 szt. ; [ ( 2,98 x 2,23 ) x 1 ] = 6,65 m2 krotność = 1,00 | 6,65 | m2 |  |  |
| 98 | KNR 2-02W 1018-0201-050 | Okna z PCV , nietypowe , jednoramowe , dwuszybowe , kolor biały obustronnie , szklone szkłem termofloat, współczynnik przewodności cieplnej U dla szyby 1,10 W / m2 K , wym. 0,88 x 0,555 m - 2 szt. ; [ ( 0,88 x 0,555 ) x 2 ] = 0,98 m2 krotność = 1,00 | 0,98 | m2 |  |  |
| 99 | KNR 2-02W 1018-0401-050 | Okna z PCV o wym. 1,48 x 1,455 m - 7 szt. ; [ ( 1,48 x 1,455 ) x 7 ] = 15,07 m2 ; opis j.w. krotność = 1,00 | 15,07 | m2 |  |  |
| 100 | KNR 2-02W 1018-0101-050 | Okna z PCV o wym. 0,58 x 0,48 m - 4 szt. ; [ ( 0,58 x 0,48 ) x 4 ] = 1,11 m2 ; opis j.w. krotność = 1,00 | 1,11 | m2 |  |  |
| 101 | KNR 2-02W 1018-0101-050 | Okna z PCV o wym. 0,58 x 0,555 m - 4 szt. ; [ ( 0,58 x 0,555 ) x 4 ] = 1,29 m2 ; opis j.w. krotność = 1,00 | 1,29 | m2 |  |  |
| 102 | KNR 2-02W 1018-0301-050 | Okna z PCV o wym. 0,88 x 1,455 m - 3 szt. ; [ ( 0,88 x 1,455 ) x 6 ] = 7,68 m2; opis j.w. krotność = 1,00 | 7,68 | m2 |  |  |
| 103 | KNR 2-02W 1040-02-050 | Drzwi zewn. aluminiowe dwuskrzydłowe, przeszklone z naświetlem górnym, kolor anodowanego aluminium, wym. 0,993 + 0,993 + 0,993 x 2,23 m - 1 szt. ; [ ( 2,98 x 2,23 ) x 1 ] = 6,65 m2 krotność = 1,00 | 6,65 | m2 |  |  |
| 104 | KNR 2-02W 1040-01-050 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe z naświetlem górnym, kolor anodowanego aluminium, wym. 0,99 x 2,23 m - 1 szt. ; [ ( 0,99 x 2,23 ) x 1 ] = 2,21 m2 krotność = 1,00 | 2,21 | m2 |  |  |
| 105 | KNR 2-02 1204-04-050 | Drzwi stalowe przeciwpożarowe, o odporności ogniowej EI 60, z samozamykaczem i zamkiem zapadkowym, wym. 0,994 x 2,05 m - 1 szt. ; [ ( 0,994 x 2,05 ) x 1 ] = 2,04 m2 krotność = 1,00 | 2,04 | m2 |  |  |
| 106 | KNR 2-02 1204-04-050 | Drzwi stalowe przeciwpożarowe, o odporności ogniowej EI 30, z samozamykaczem i zamkiem zapadkowym, wym. 0,994 x 2,05 m - 1 szt. ; [ ( 0,994 x 2,05 ) x 1 ] = 2,04 m2 krotność = 1,00 | 2,04 | m2 |  |  |
| 107 | KNR 2-02 1203-02-050 | Drzwi stalowe pełne o wym. 0,98 x 2,10 m - 1 szt. ; [ ( 0,98 x 2,10 ) x 1 ] = 2,06 m2 krotność = 1,00 | 2,06 | m2 |  |  |
| 108 | KNNR 2 1104-010-020 | Ościeżnice drewniane wykończone - analogia krotność = 1,00 | 12,00 | szt |  |  |
| 109 | KNNR 2 1103-010-050 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, fabrycznie wykończone , profilowane , kolor brąz , wym. 1,094 x 2,05 m - 4 szt. ; [ ( 1,094 x 2,05 ) x 4 ] = 8,97 m2 krotność = 1,00 | 8,97 | m2 |  |  |
| 110 | KNNR 2 1103-020-050 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone, profilowane, kolor brąz, fabrycznie wykończone, z otworami wentylacyjnymi, wym. 1,094 x 2,05 m - 1 szt. ; [ ( 1,094 x 2,05 ) x 1 ] = 2,24 m2 krotność = 1,00 | 2,24 | m2 |  |  |
| 111 | KNNR 2 1103-020-050 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone, profilowane, kolor ciemny brąz, fabrycznie wykończone, z otworami wentylacyjnymi, wym. 0,994 x 2,05 m - 3 szt. ; [ ( 0,994 x 2,05 ) x 3 ] = 6,12 m2 krotność = 1,00 | 6,12 | m2 |  |  |
| 112 | KNNR 2 1103-020-050 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone, profilowane, kolor ciemny brąz, fabrycznie wykończone i, wym. 0,894 x 2,05 m - 4 szt. ; [ ( 0,894 x 2,05 ) x 4 ] = 7,33 m2 krotność = 1,00 | 7,33 | m2 |  |  |
| 113 | KNR 2-02 0923-04-050 | Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy,wykonane ręcznie. krotność = 1,00 | 6,76 | m2 |  |  |
| 114 | KNR 2-02U 0541-02-050 | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - podokienniki zewn. ; { [ ( 0,70 x 8 ) + ( 1,0 x 8 ) + ( 1,60 x 7 ) ] x 0,40 } = 5,96 m2 krotność = 1,00 | 5,96 | m2 |  |  |
| 115 | KNR 4-01 0321-04-020 | Obsadzenie podokienników wewnętrznych z konglomeratu marmurowego gr. 3 cm w ścianach krotność = 1,00 | 23,00 | szt |  |  |
|  |  | Razem element : |  |
| 3 |  | POSADZKI |  |  |  |  |
| 116 | KNNR 3 0403-010-060 | Rozbiórka elementów betonowych - skucie istniejącej posadzki betonowej ; [ ( 31,48 + 24,30 ) x 0,15 ] = 8,37 m3 krotność = 1,00 | 8,37 | m3 |  |  |
| 117 | KNNR 3 0801-030-050 | Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikami ; ( 6,60 + 6,60 + 35,45 + 3,56 + 14,91 + 14,24 + 49,38 ) = 130,74 m2 krotność = 1,00 | 130,74 | m2 |  |  |
| 118 | KNNR N001 0305-02-060 | Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m. Wykopy o szerokości do 1,5 m. Grunt kategorii III ; [ ( 31,48 + 24,30 ) x 0,53 ] = 29,56 m3 krotność = 1,00 | 29,56 | m3 |  |  |
| 119 | KNNR 2 1201-03010-060 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich: piasku zwykłego ; [ ( 31,48 + 24,30 ) x 0,30 ] = 16,74 m3 krotność = 1,00 | 16,74 | m3 |  |  |
| 120 | KNNR 2 1201-010-060 | Podkłady betonowe z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego - chudy beton ; [ ( 31,48 + 24,30 ) x 0,12 ] = 6,70 m3 krotność = 1,00 | 6,70 | m3 |  |  |
| 121 | KNNR 2 1201-010-060 | Podkłady betonowe z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego - beton B - 15 - posadzka ( spocznik ) przy klatce schodowej zewn. ; ( 1,50 x 1,25 x 0,15 ) = 0,28 m3 krotność = 1,00 | 0,28 | m3 |  |  |
| 122 | KNNR 2 0604-010-050 | Izolacja z folii IZOFREX gr. 1,2 mm pozioma podpodsadzkowa - pierwsza warstwa ; ( 31,48 + 24,30 ) = 55,78 m2 krotność = 1,00 | 55,78 | m2 |  |  |
| 123 | KNNR 2 0604-010-050 | Izolacja z folii IZOFREX gr. 1,2 mm pozioma podpodsadzkowa - druga warstwa ; ( 31,48 + 24,30 ) = 55,78 m2 krotność = 1,00 | 55,78 | m2 |  |  |
| 124 | KNNR 2 1202-020-050 | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko grubości 20 mm krotność = 1,00 | 55,78 | m2 |  |  |
| 125 | KNNR 2 1202-030-050 | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki. Zmiana grubości o 10 mm - przyjęto krotność = 2 krotność = 2,00 | 55,78 | m2 |  |  |
| 126 | KNR 2-02 1106-07-050 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami,dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową. krotność = 1,00 | 55,78 | m2 |  |  |
| 127 | KNR 2-02U 1134-01-050 | Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi - piwnica krotność = 1,00 | 55,78 | m2 |  |  |
| 128 | KNR 0202 1118-01-050 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża krotność = 1,00 | 55,78 | m2 |  |  |
| 129 | KNR 0202 1118-06-050 | Posadzki płytkowe z płytek GRES antypoślizgowych o wymiarach 30 x 30 cm układanych na klej metodą zwykłą - zaprawa i spoiny wodoszczelne krotność = 1,00 | 55,78 | m2 |  |  |
| 130 | KNR 2-02 1120-01-040 | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej, o wymiarach 20x20 - cokolik 10 cm z przecinaniem płytek.Przygotowanie podłoża - piwnica krotność = 1,00 | 43,62 | m |  |  |
| 131 | KNR 2-02 1120-02-040 | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej, o wymiarach 20x20 - cokolik 10 cm z przecinaniem płytek,układane na klej metodą zwykłą krotność = 1,00 | 43,62 | m |  |  |
| 132 | KNNR 2 0602-030-050 | Izolacje poziome przeciwdźwiękowe matą ETHAFOAM 222 - E gr. 5 mm układnych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowe - pierwsza warstwa krotność = 1,00 | 160,02 | m2 |  |  |
| 133 | KNNR 2 0602-030-050 | Izolacje poziome przeciwdźwiękowe matą ETHAFOAM 222 - E gr. 5 mm układnych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowe - druga warstwa krotność = 1,00 | 160,02 | m2 |  |  |
| 134 | KNNR 2 0602-030-050 | Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych FS 30 gr. 4 cm układnych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowe krotność = 1,00 | 160,02 | m2 |  |  |
| 135 | KNNR 2 1207-010-050 | Samopoziomujący podkład podłogowy ATLAS SAM 200.Jastrych anhydrytowy wylewany wykonany w układzie jedno- i dwuwarstwowym. Jastrych zespolony grub.20,0 mm ; ( 86,62 + 73,40 ) = 160,02 m2 krotność = 1,00 | 160,02 | m2 |  |  |
| 136 | KNR 2-02U 1134-01-050 | Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi - parter + piętro [ ( 6,60 + 6,60 + 35,45 + 35,60 + 14,91 + 14,24 ) + ( 3,20 + 2,06 ) ] = 86,62 m2 krotność = 1,00 | 86,62 | m2 |  |  |
| 137 | KNR 0202 1118-01-050 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża ; [ ( 6,60 + 6,60 + 35,45 + 35,60 + 14,91 + 14,24 ) + ( 3,20 + 2,06 ) ] = 86,62 m2 krotność = 1,00 | 86,62 | m2 |  |  |
| 138 | KNR 0202 1118-06-050 | Posadzki płytkowe z płytek GRES antypoślizgowych o wymiarach 30 x 30 cm układanych na klej metodą zwykłą - zaprawa i spoiny wodoszczelne [ ( 6,60 + 6,60 + 35,45 + 35,60 + 14,91 + 14,24 ) + ( 3,20 + 2,06 ) ] = 86,62 m2 krotność = 1,00 | 86,62 | m2 |  |  |
| 139 | KNR 2-02 1120-01-040 | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej, o wymiarach 20x20 - cokolik 10 cm z przecinaniem płytek.Przygotowanie podłoża - parter + piętro krotność = 1,00 | 80,75 | m |  |  |
| 140 | KNR 2-02 1120-02-040 | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej, o wymiarach 20x20 - cokolik 10 cm z przecinaniem płytek,układane na klej metodą zwykłą krotność = 1,00 | 80,75 | m |  |  |
| 141 | KNR 2-02U 1134-01-050 | Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi - klatka schodowa w piwnicy; ( 1,0 x 1,55 ) = 1,55 m2 krotność = 1,00 | 1,55 | m2 |  |  |
| 142 | KNR 0202 1118-01-050 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża ( 1,0 x 1,55 ) = 1,55 m2 krotność = 1,00 | 1,55 | m2 |  |  |
| 143 | KNR 0202 1118-06-050 | Posadzki płytkowe z płytek GRES antypoślizgowych o wymiarach 30 x 30 cm układanych na klej metodą zwykłą - zaprawa i spoiny wodoszczelne ( 1,0 x 1,55 ) = 1,55 m2 krotność = 1,00 | 1,55 | m2 |  |  |
| 144 | KNR 2-02 1120-01-040 | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej, o wymiarach 20x20 - cokolik 10 cm z przecinaniem płytek.Przygotowanie podłoża ; { [ ( 1,0 + 1,55 ) x 2 ] - 1,0 } = 4,10 m krotność = 1,00 | 4,10 | m |  |  |
| 145 | KNR 2-02 1120-02-040 | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej, o wymiarach 20x20 - cokolik 10 cm z przecinaniem płytek,układane na klej metodą zwykłą ; { [ ( 1,0 + 1,55 ) x 2 ] - 1,0 } = 4,10 m krotność = 1,00 | 4,10 | m |  |  |
| 146 | KNR 2-02U 1134-01-050 | Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi - klatka schodowa zewn. ; ( 1,50 x 1,25 ) = 1,88 m2 krotność = 1,00 | 1,88 | m2 |  |  |
| 147 | KNR 0202 1118-01-050 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża ; ( 1,50 x 1,25 ) = 1,88 m2 krotność = 1,00 | 1,88 | m2 |  |  |
| 148 | KNR 0202 1118-06-050 | Posadzki płytkowe z płytek GRES antypoślizgowych o wymiarach 30 x 30 cm układanych na klej metodą zwykłą - zaprawa i spoiny wodoszczelne ; ( 1,50 x 1,25 ) = 1,88 m2 krotność = 1,00 | 1,88 | m2 |  |  |
| 149 | KNR 2-02 1120-01-040 | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej, o wymiarach 20x20 - cokolik 10 cm z przecinaniem płytek.Przygotowanie podłoża ; ( 1,5 + 1,50 + 1,25 - 1,0 ) = 3,25 m krotność = 1,00 | 3,25 | m |  |  |
| 150 | KNR 2-02 1120-02-040 | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej, o wymiarach 20x20 - cokolik 10 cm z przecinaniem płytek,układane na klej metodą zwykłą ; ( 1,5 + 1,50 + 1,25 - 1,0 ) = 3,25 m krotność = 1,00 | 3,25 | m |  |  |
| 151 | KNNR 2 0604-020-050 | Izolacja z folii polietylenowej układanej na sucho krotność = 1,00 | 73,40 | m2 |  |  |
| 152 | KNNR 2 0602-030-050 | Izolacje poziome z podkładu pod panele podłogowe STEICO UNDERFLOR gr. 7 mm lub o równoważnych parametrach krotność = 1,00 | 73,40 | m2 |  |  |
| 153 | KNR 2-02U 1136-01-050 | Posadzki z paneli podłogowych wraz z oblistwowaniem, parametry paneli podłogowych: 1) klasa używalności ( użyteczności ) - 32 / AC4; 2) grubość paneli - 8 mm; 3) panele leminowane; 4) liczba obrotów - 4000; 5) warunki eksploatacji - kontraktowe ogólne; 6) system połaczeń - łaczenie bezklejowe ( odpowiednio wyprofilowane pióro i wpust podczas łaczenia zatrzaskuje się; 7) kolor paneli - brąz ; [ ( 12,82 + 11,20 ) + 49,38 ] = 73,40 m2 krotność = 1,00 | 73,40 | m2 |  |  |
| 154 | KNR 4-01 0106-04-060 | Usunięcie z parteru gruzu bez względu na kategorię ; [ 8,37 + ( 130,74 x 0,06 ) ] = 16,21 m3 krotność = 1,00 | 16,21 | m3 |  |  |
| 155 | KNR 4-01 0106-04-060 | Usunięcie z parteru ziemi bez względu na kategorię krotność = 1,00 | 29,56 | m3 |  |  |
| 156 | KNR 4-01 0108-11-060 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km [ 8,37 + ( 130,74 x 0,06 ) ] = 16,21 m3 krotność = 1,00 | 16,21 | m3 |  |  |
| 157 | KNR 4-01 0108-12-060 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km – przyjęto krotność = 14 [ 8,37 + ( 130,74 x 0,06 ) ] = 16,21 m3 krotność = 14,00 | 16,21 | m3 |  |  |
| 158 | KNR 4-01 0108-06-060 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu III krotność = 1,00 | 29,56 | m3 |  |  |
| 159 | KNR 4-01 0108-08-060 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km - przyjęto krotność = 14 krotność = 14,00 | 29,56 | m3 |  |  |
| 160 | KNR 4-01 0106-05-060 | Opłata stała na wysypisku za złożone materiały ; ( 29,56 + 16,21 ) = 45,77 m3 krotność = 1,00 | 45,77 | m3 |  |  |
|  |  | Razem element : |  |
| 4 |  | DOCIEPLENIE ŚCIAN |  |  |  |  |
| 161 | KNNR N002 1501-01-050 | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m ; krotność = 1,00 | 68,68 | m2 |  |  |
| 162 | KNNR N002 1501-01-148 | Czas pracy rusztowań zewnętrznych rurowych o wysokości do 20 m krotność = 1,00 | 80,00 | m-g |  |  |
| 163 | KNNR N002 1505-01-050 | Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych krotność = 1,00 | 68,68 | m2 |  |  |
| 164 | KNR 4-01 0535-04-040 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku ; ( 9,95 + 18,45 ) = 28,40 m krotność = 1,00 | 28,40 | m |  |  |
| 165 | KNR 4-01 0535-06-040 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku ; [ 7,50 + ( 4,0 x 2 ) ] = 15,50 m krotność = 1,00 | 15,50 | m |  |  |
| 166 | KNR 4-01 0535-08-050 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku - murki ogniowe ; [ ( 5,10 x 0,50 ) x 2 ] = 5,10 m2 krotność = 1,00 | 5,10 | m2 |  |  |
| 167 | KNR 0023 2611-01-050 | Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą,poprzez oczyszczenie i zmycie wodą istniejących tynków ; { [ ( 10,10 x 6,20 ) + ( 6,40 x 3,20 ) + ( 5,10 x 7,20 ) + ( 5,10 x 3,20 ) + ( 7,05 x 3,20 ) + ( 18,05 x 3,10 ) ] - [ (0,58 x 0,56 ) x 4 + ( 0,88 x 1,46 ) x 6 + ( 1,68 x 2,23 ) x 1 + ( 0,99 x 2,23 ) x 1 + ( 1,48 x 1,46 ) x 7 ] } = 184,56 m2 krotność = 1,00 | 184,56 | m2 |  |  |
| 168 | KNNR N002 1902-01-050 | Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 10 cm - metoda lekko - mokrą , tynk cienkowarstwowy mineralny barwiony w masie { [ ( 10,10 x 6,20 ) + ( 6,40 x 3,20 ) + ( 5,10 x 7,20 ) + ( 5,10 x 3,20 ) + ( 7,05 x 3,20 ) + ( 18,05 x 3,10 ) ] - [ (0,58 x 0,56 ) x 4 + ( 0,88 x 1,46 ) x 6 + ( 1,68 x 2,23 ) x 1 + ( 0,99 x 2,23 ) x 1 + ( 1,48 x 1,46 ) x 7 ] } = 184,56 m2 krotność = 1,00 | 184,56 | m2 |  |  |
| 169 | KNR 0023 2611-01-050 | Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą,poprzez oczyszczenie i zmycie wodą istniejących tynków - cokoł ; { [ ( 18,05 x 0,60 ) + ( 7,05 x 0,30 ) + ( 5,10 x 0,65 ) + ( 16,50 x 0,90 ) ] - [ ( 0,58 x 0,48 ) x 4 + ( 0,88 x 0,56 ) x 2 ] } = 29,01 m2 krotność = 1,00 | 29,01 | m2 |  |  |
| 170 | KNNR N002 1902-01-050 | Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 10 cm - metoda lekko - mokrą , tynk cienkowarstwowy dekoracyjny mozaikowy { [ ( 18,05 x 0,60 ) + ( 7,05 x 0,30 ) + ( 5,10 x 0,65 ) + ( 16,50 x 0,90 ) ] - [ ( 0,58 x 0,48 ) x 4 + ( 0,88 x 0,56 ) x 2 ] } = 29,01 m2 krotność = 1,00 | 29,01 | m2 |  |  |
| 171 | KNR 0023 2612-09-040 | Montaż listew startowych z kapinosem, szer. 10 cm - analogia , ( 10,10 + 6,40 + 5,10 +5,10 + 7,05 + 18,05 - 0,99 - 1,68 ) = 49,13 m krotność = 1,00 | 49,13 | m |  |  |
| 172 | KNR 0023 2612-08-040 | Montaż naroży z siatką zbrojącą - ściany ; [ ( 7,10 x 2 ) + ( 3,80 x 2 ) ] = 21,80 m krotność = 1,00 | 21,80 | m |  |  |
| 173 | KNR 0023 2612-08-040 | Montaż naroży z siatką zbrojącą - glify - ściany ; [ ( 0,58 + 0,56 x 2 ) x 4 + ( 1,46 x 2 + 0,88 ) x 6 + ( 2,23 x 2 + 1,68 ) x 1 + ( 2,23 x 2 + 0,99 ) x 1 + ( 1,46 x 2 + 1,48 ) x 7 ] = 71,99 m krotność = 1,00 | 71,99 | m |  |  |
| 174 | KNR 0023 2612-08-040 | Montaż naroży z siatką zbrojącą - glify - cokół ; [ ( 0,58 + 0,48 x 2 ) x 4 + ( 0,56 x 2 + 0,88 ) x 2 ] = 10,16 m krotność = 1,00 | 10,16 | m |  |  |
| 175 | KNR 0023 2612-08-040 | Montaż listew przyokiennych ; [ ( 0,58 + 0,56 x 2 ) x 4 + ( 1,46 x 2 + 0,88 ) x 6 + ( 2,23 x 2 + 1,68 ) x 1 + ( 2,23 x 2 + 0,99 ) x 1 + ( 1,46 x 2 + 1,48 ) x 7 + ( 0,58 + 0,48 x 2 ) x 4 + ( 0,56 x 2 + 0,88 ) x 2 ] = 82,15 m krotność = 1,00 | 82,15 | m |  |  |
| 176 | KNR 0023 2611-01-050 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą,poprzez oczyszczenie i zmycie wodą istniejących tynków - glify krotność = 1,00 | 24,65 | m2 |  |  |
| 177 | KNR 00-17 2610-08-050 | Docieplanie ościeży z cegły szer.do 30cm płytami styropianowymi gr. 2 cm metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejow.Wyprawa cienkowarstwowa z suchej mieszanki - tynk cienkowarstwowy mineralny barwiony w masie [ ( 0,58 + 0,56 x 2 ) x 4 + ( 1,46 x 2 + 0,88 ) x 6 + ( 2,23 x 2 + 1,68 ) x 1 + ( 2,23 x 2 + 0,99 ) x 1 + ( 1,46 x 2 + 1,48 ) x 7 ]x 0,30 = 21,60 m2 krotność = 1,00 | 21,60 | m2 |  |  |
| 178 | KNR 00-17 2610-08-050 | Docieplanie ościeży z cegły szer.do 30cm płytami styropianowymi gr. 2 cm metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejow.Wyprawa cienkowarstwowa z suchej mieszanki - tynk cienkowarstwowy dekoracyjny mozaikowy – cokół; [ ( 0,58 + 0,48 x 2 ) x 4 + ( 0,56 x 2 + 0,88 ) x 2 ] x 0,30 = 3,05 m2 krotność = 1,00 | 3,05 | m2 |  |  |
| 179 | KNR 0023 2612-08-040 | Roboty uzupełniające przy ociepleniu ścian ; ocieplenie ościeży gr. 4 cm o szer. ponad 15 do 30 cm - część podparapetowa ( w razie konieczności należy podkuć ścianę pod parapetem ) krotność = 1,00 | 16,90 | m |  |  |
| 180 | KNR 00-17 2609-06-050 | Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - dodatkowa warstwa ; [ ( 10,10 + 6,40 + 5,10 + 7,05 + 18,05 - 0,99 - 1,68 ) x 2,0 ] = 88,06 m2 krotność = 1,00 | 88,06 | m2 |  |  |
| 181 | KNR 2-02 0508-0301-040 | Rynny dachowe z blachy ocynkowanej,grubości 0,55 mm,półokrągłe o średnicy 12,5 cm. krotność = 1,00 | 28,40 | m |  |  |
| 182 | KNR 2-02 0510-0101-040 | Rury spustowe z blachy ocynkowanej,grubości 0,55 mm,okrągłe o średnicy 8 cm. krotność = 1,00 | 15,50 | m |  |  |
| 183 | KNR 2-02 0506-0201-050 | Różne obróbki z blachy ocynkowanej,grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm. - murki ogniowe ; [ ( 5,10 x 0,60 ) x 2 ] = 6,12 m2 krotność = 1,00 | 6,12 | m2 |  |  |
| 184 | KNNR 4 0516-020-040 | Montaż rurociągów stalowych o średnicy 50 mm - daszki nad wejściami ( 2 szt. ) krotność = 1,00 | 7,00 | m |  |  |
| 185 | KNR 0205 0208-03-034 | Montaż kształtownika stalowego 50 x 30 x 3 mm - daszki nad wejściami krotność = 1,00 | 0,03 | t |  |  |
| 186 | KNR 0205 0208-03-034 | Montaż blachy stalowej czarnej o wym. 300 x 300 x 12 mm - daszki nad wejściami krotność = 1,00 | 0,03 | t |  |  |
| 187 | KNR 0401 0354-15-020 | Wykucie otworów pod kotwy - daszki nad wejściami krotność = 1,00 | 24,00 | szt |  |  |
| 188 | KNNR N005 1201-01-020 | Osadzanie w podłożu kotew M 14 , l = 16,50 cm - daszki nad wejściami krotność = 1,00 | 24,00 | szt |  |  |
| 189 | KNR 7-12 0101-01-050 | Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości stalowych konstrukcji pełnościennych,stan wyjściowy powierzchni B krotność = 1,00 | 3,00 | m2 |  |  |
| 190 | KNR 7-12 0105-01-050 | Odtłuszczanie jednokrotne powierzchni elementów konstrukcji pełnościennej,rozpuszczalnikiem organicznym za pomocą pakuł krotność = 1,00 | 3,00 | m2 |  |  |
| 191 | KNR 7-12 0204-01-050 | Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennej farbą chlorokauczukową do gruntowania,ogólnego stosowania krotność = 1,00 | 3,00 | m2 |  |  |
| 192 | KNR 7-12 0213-01-050 | Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennej emalią chlorokauczukową,ogólnego stosowania krotność = 1,00 | 3,00 | m2 |  |  |
| 193 | KNNR N002 0504-0101-050 | Obróbki z balchy stalowej powlekanej grubości 0,55 mm, przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - daszki nad wejściami krotność = 1,00 | 2,50 | m2 |  |  |
| 194 | KNNR N002 0503-0101-050 | Pokrycia daszków płytami z poliwęglanu komorowego gr. 6 mm krotność = 1,00 | 5,90 | m2 |  |  |
|  |  | Razem element : |  |
| 5 |  | DOCIEPLENIE STROPODACHU |  |  |  |  |
| 195 | KNR 4-01 0535-01-050 | Rozebranie pokryć dachowych z blachy nadającej się do użytku krotność = 1,00 | 2,00 | m2 |  |  |
| 196 | KNNR N003 0403 02-060 | Wykucie otworu w celu " wdmuchiwania " granulatu ; { [ ( 0,60 x 0,60 ) x 0,15 ] x 2 } = 0,11 m3 krotność = 1,00 | 0,11 | m3 |  |  |
| 197 | KNR 4-01 0106-05-060 | " Wdmuchiwanie " granulatu z wełny mineralnej , gr. izolacji 20 cm - analogia ; { [ ( 3,81 x 9,10 ) + ( 16,95 x 5,90 ) ] x 0,20 } = 26,94 m3 krotność = 1,00 | 26,94 | m3 |  |  |
| 198 | KNNR N003 0403 02-060 | Wykucie otworów pod kominki wentylacyjne z PCV ; { [ 3,14 x ( 0,055 )2 x 0,15 ] x 6 } = 0,01 m3 krotność = 1,00 | 0,01 | m3 |  |  |
| 199 | KNNR 4 0213-050-020 | Rury wywiewne z PVC o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych krotność = 1,00 | 6,00 | szt |  |  |
| 200 | KNNR 4 0213-050-020 | Uszczelnienie pianką poliuretanową otworów pod kominki wentylacyjne - analogia krotność = 1,00 | 6,00 | szt |  |  |
| 201 | KNNR 003 0405 01-060 | Uzupełnienie konstrukcji betonowych - otwory do " wdmuchiwania " granulatu ; { [ ( 0,60 x 0,60 ) x 0,15 ] x 2 } = 0,11 m3 krotność = 1,00 | 0,11 | m3 |  |  |
| 202 | KNNR 2 0503-01010-050 | Pokrycia dachowe z blachy ocynkowanej płaskiej - blacha z rozbiórki krotność = 1,00 | 2,00 | m2 |  |  |
| 203 | KNR 0401 0106-04-060 | Usunięcie gruzu bez względu na kategorię ; { [ ( 0,60 x 0,60 ) x 0,15 ] x 2 + 0,01 } = 0,12 m3 krotność = 1,00 | 0,12 | m3 |  |  |
| 204 | KNR 4-01 0108-11-060 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km { [ ( 0,60 x 0,60 ) x 0,15 ] x 2 + 0,01 } = 0,12 m3 krotność = 1,00 | 0,12 | m3 |  |  |
| 205 | KNR 4-01 0108-12-060 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km ; przyjęto krotność – 14 { [ ( 0,60 x 0,60 ) x 0,15 ] x 2 + 0,01 } = 0,12 m3 krotność = 14,00 | 0,12 | m3 |  |  |
| 206 | KNR 4-01 0106-05-060 | Opłata stała na wysypisku za złożone materiały – { [ ( 0,60 x 0,60 ) x 0,15 ] x 2 + 0,01 } = 0,12 m3 krotność = 1,00 | 0,12 | m3 |  |  |
|  |  | Razem element : |  |
|  |  | Razem kosztorys netto roboty budowlane : |  |

CZĘŚĆ ZADANIA NR. 2 – DOSTAWA WYPOSAŻENIA

| WYPOSAŻENIE |
| --- |
| 178 | Kalk. własna-090 | Dostawa i montaż komputera z oprogromowaniem - komputer stacjonarny wraz z monitorem minimum 19 " , z procesorem Intel i5, pamięć minimum 4 GB, dysk twardy minimum 500 GB, oprogramowanie Microsoft Windows 7 Professional, oraz Microsoft Office 2007 small bisnnes, oprogromowanie antywirusowe z licencją na min. 2 lata ( ESET NOD lub KASPERSKY ), lub o równoważnych parametrach krotność = 1,00 | 2,00 | kpl |  |  |
| 179 | Kalk. własna-090 | Dostawa i montaż drukarki A3 BROTHER COLOR NFC J5910, lub o równoważnych parametrach krotność = 1,00 | 1,00 | kpl |  |  |
| 180 | Kalk. własna-090 | Dostawa i montaż stołu prostokątnego pod komputer o wymiarach min 75 cm (wys) x 80 cm (szer). x 50 cm (głębokość), kolor ciemny lub o równoważnych parametrach krotność = 1,00 | 2,00 | kpl |  |  |
| 181 | Kalk. własna-090 | Dostawa i montaż dużego biurka ( do gabinetu dyrektora ) przystosowanego do postaiwenia komputera o wymiarach min 70 cm (wys) x 140 cm (szer) x 60 cm (głębokość) w kolorze ciemnym lub o równoważnych parametrach krotność = 1,00 | 1,00 | kpl |  |  |
| 182 | Kalk. własna-090 | Dostawa i montaż regału biurowego( z szafką) z płyty laminowanej w wymiarach min 180 cm (wys) x 90 cm (szer) x 40 cm (głębokość) lub o równoważnych parametrach krotność = 1,00 | 4,00 | kpl |  |  |
| 183 | Kalk. własna-090 | Dostawa i montaż stołu prostokątnego, składanego DOMINO - 25 120 / 80, podstawa chromowana, lub o równoważych parametrach krotność = 1,00 | 10,00 | kpl |  |  |
| 184 | Kalk. własna-090 | Dostawa stołów okrągłych podstawa stal chromowana, blat płyta melaminowana, fornirowana lub topalit, wymiary min 70 cm (wys.) x 80 cm (średnica) lub o równoważnych parametrach krotność = 1,00 | 4,00 | kpl |  |  |
| 185 | Kalk. własna-090 | Dostawa krzeseł uniwersalnych MAXI stal/ tworzywo sztuczne, lub o równoważych parametrach krotność = 1,00 | 150,00 | kpl |  |  |
| 186 | Kalk. własna-090 | Dostawa i montaż wieszaków do szatni, przenośnych wykonany z profila (min 30 mm), haki z pręta stalowego (min 6mm) umieszczone co min 100 mm. Długość wieszaka min 400 cm. lub o równoważnych parametrach krotność = 1,00 | 1,00 | kpl |  |  |
| 187 | Kalk. własna-090 | Dostawa i montaż piłkarzyków " PROFESJONALNE PIŁKARZYKI HOP - SPORT ", lub o równoważnych parametrach krotność = 1,00 | 1,00 | kpl |  |  |
| 188 | Kalk. własna-090 | Dostawa i montaż darty ( lotki ) elektroniczne z zasilaczem, nascienne, plus rzutki lub o równoważnych parametrach krotność = 1,00 | 1,00 | kpl |  |  |
| 189 | Kalk. własna-090 | Dostawa konsoli playstation 3, lub o równoważnych parametrach krotność = 1,00 | 1,00 | kpl |  |  |
| 190 | Kalk. własna-090 | Dostawa telewizora LG 42 PW 450 PLAZMA KONWERSJA 2D W 3D, lub o równoważnych parametrach krotność = 1,00 | 1,00 | kpl |  |  |
| 191 | Kalk. własna-090 | Dostawa procesora gitarowego LINE 6 POD XT LIVE, lub o równowaznych parametrach krotność = 1,00 | 1,00 | kpl |  |  |
| 192 | Kalk. własna-090 | Dostawa LINE 6 POD STUDIO UX2 - INTERFEJS AUDIO, lub o równowaznych parametrach krotność = 1,00 | 1,00 | kpl |  |  |
| 193 | Kalk. własna-090 | Dostawa gitary elektrycznej EPIPHONE CASINO VS, lub o równowaznych parametrach krotność = 1,00 | 1,00 | kpl |  |  |
| 194 | Kalk. własna-090 | Dostawa gitary klasycznej HOHNER HC - 06 4/4, lub o równowaznych parametrach krotność = 1,00 | 2,00 | kpl |  |  |
| 195 | Kalk. własna-090 | Dostawa gitary klasycznej HOHNER HC - 03 3/4, lub o równowaznych parametrach krotność = 1,00 | 2,00 | kpl |  |  |
| 196 | Kalk. własna-090 | Dostawa tigerów do perkusji, AKG DRUM SET BIG, II zestaw mikrofonów do perkusji, lub o równowaznych parametrach krotność = 1,00 | 1,00 | kpl |  |  |
| 197 | Kalk. własna-090 | Dostawa miksera analogowego ALLEN HEATH GL 2400 - 416, lub o równowaznych parametrach krotność = 1,00 | 1,00 | kpl |  |  |
| 198 | Kalk. własna-090 | Dostawa kolumn aktywnych MACKIE SA 1232z 1300W , lub o równoważnych parametrach krotność = 1,00 | 2,00 | kpl |  |  |
| 199 | Kalk. własna-090 | Dostawa podwójnego procesora efektowego LEXICON MX200 , lub o równoważnych parametrach krotność = 1,00 | 1,00 | kpl |  |  |
| 200 | Kalk. własna-090 | Dostawa procesora głośnikowego DBX DRAVERACK PX , lub o równoważnych parametrach krotność = 1,00 | 1,00 | kpl |  |  |
| 201 | Kalk. własna-090 | Dostawa uniwersalnego statywu gitarowego CRAFTMAN KGTS - 210 z wysięgnikiem i blokadą na gryf , lub o równoważnych parametrach krotność = 1,00 | 5,00 | kpl |  |  |
| 202 | Kalk. własna-090 | Dostawa statywów mikrofonowych łamanych, z aluminium w wym min 75 cm (wysokość minimalna) x 140 cm (wysokość maksymalna) x 75 cm (długość ramienia) lub o równoważnych parametrach krotność = 1,00 | 3,00 | kpl |  |  |
| 203 | Kalk. własna-090 | Dostawa i montaż rolet okiennych gumowych o wym. 2,34 x 173,5 cm - 9 kpl. krotność = 1,00 | 9,00 | kpl |  |  |
| 204 | Kalk. własna-040 | Dostawa kabli mikrofonowych KLOTZ MY - 206 - GE , lub o równoważnych parametrach krotność = 1,00 | 40,00 | m |  |  |
| 205 | Kalk. własna-090 | Dostawa NEUTRIK NC3MXX - BAG wtyk męski XLR złącze 3 - pin krotność = 1,00 | 8,00 | kpl |  |  |
| 206 | Kalk. własna-090 | Dostawa NEUTRIK NC3MXX - BAG wtyk żeński XLR złącze 3 - pin krotność = 1,00 | 8,00 | kpl |  |  |
| 207 | Kalk. własna-090 | Dostawa wtyku NEUTRIK NP2X - AU SILENI, lub o równoważnych parametrach krotność = 1,00 | 3,00 | kpl |  |  |
| 208 | Kalk. własna-090 | Dostawa wtyku NEUTRIK NP2RX - AU SILENI, lub o równoważnych parametrach krotność = 1,00 | 3,00 | kpl |  |  |
| 209 | Kalk. własna-040 | Dostawa kabli KLOTZ AC - 106 - SW , lub o równoważnych parametrach krotność = 1,00 | 25,00 | m |  |  |
| 210 | Kalk. własna-090 | Dostawa niszczarki ESPERANZA model EN 103, lub o równoważnych parametrach krotność = 1,00 | 1,00 | kpl |  |  |
| 211 | Kalk. własna-090 | Dostawa zszywacza do papieru recznego Stapler Office Series Heavy Duty Series G-240 lub o równoważnych parametrach krotność = 1,00 | 1,00 | kpl |  |  |
| 212 | Kalk. własna-090 | Dostawa laminatora typ HD 325 A3, lub o równoważnych parametrach krotność = 1,00 | 1,00 | kpl |  |  |
| 213 | Kalk. własna-090 | Dostawa termobindownicy typ GBC TB 200 lub o równoważnych parametrach krotność = 1,00 | 1,00 | kpl |  |  |
| 214 | Kalk. własna-090 | Dostawa gilotyny typ A4 model 2013 krotność = 1,00 | 1,00 | kpl |  |  |
| 215 | Kalk. własna-090 | Dostawa i montaż ekranu projekcyjnego na statywie ( 300 x 225 cm ) krotność = 1,00 | 1,00 | kpl |  |  |
| 216 | Kalk. własna-090 | Dostawa telefonu SAMSUNG SF - 650 TELEFON FAX, lub o równoważnych parametrach krotność = 1,00 | 1,00 | kpl |  |  |
| 217 | Kalk. własna-090 | Dostawa i montaż głośników sufitowych typ Monacor EDL-612. wymiar montażowy lub o równoważnych parametrach krotność = 1,00 | 6,00 | kpl |  |  |
| 218 | Kalk. własna-090 | Dostawa wzmacniacza do głośników sufitowych , wzmacniacz radiowęzłowy ITC Audio TI-120 lub o równoważnych parametrach krotność = 1,00 | 1,00 | kpl |  |  |
| 219 | Kalk. własna-090 | Dostawa odtwarzacza do muzyki , odtwarzacz typ CD/mp3 i tuner LM6 Stage Line CD-156 lub o równoważnych parametrach krotność = 1,00 | 1,00 | kpl |  |  |
| 220 | Kalk. własna-090 | Dostawa aparatu fotograficznego CANON EOS 650 D + 18 - 55 DCIII + karta pamięci krotność = 1,00 | 1,00 | kpl |  |  |
|  |  | Razem netto - dostawa wyposażenia : |  |  |  |  |