Pytania i odpowiedzi i wyjaśnienia:

Prosimy o obserwację tego pliku w trakcie postępowania.

Na dzień 12.08.2014r. – zamawiający informuje iż do zamawiającego wpłynęły następujące zapytania:

Platerów, dn. 12.08.2014 r.

Nr. sprawy: GK.ZP.O.271.01.2014

Do wszystkich Oferentów

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ NR 2

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

1. Dotyczy odpowiedzi dotyczącej parametrów równoważności -

„osadniki wyposażone w 2 włazy z pokrywami o średnicy min 400mm, zgodnie z     wymaganiami pkt. 5.7 Normy PN-EN 12566-1/A1

Podany punkt, owszem określa średnicę włazu, ale nie ma tam mowy o ich ilości. Podany wymóg jest bezzasadny. Prosimy o dopuszczenie osadników z jednym włazem, spełniających wytyczne wskazanej normy. W przypadku odmowy prosimy o uzasadnienie.

Zamawiający dopuszcza montaż osadników wyposażonych w jeden właz,  które spełniają wytyczne wskazanej normy.

2. Czy Zamawiający będzie wymagał raportu na zgodność z norma 12 566-1 na etapie składania ofert? W odpowiedziach na pytanie 1 – dotyczące równoważności napisano, że tak, a w 2, że nie…

Zamawiający nie będzie żądał raportu na zgodność z normą na etapie składania ofert.

3. W dokumentacji przetargowej (SIWZ, STWiOR, Projektach) Zamawiający wskazał pojemność osadników: 1500, 2000, 2500, 3000, 4000 litrów.

W tym miejscu należy podkreślić, że Zamawiający wymaga, aby wybudowane urządzenia spełniały wymagania normy PN-EN 12566-1. Zakres normy PN-EN 12566-1 (str. 7, pkt. 5.4) jasno precyzuje badanie pojemności osadników:

„Pojemność nominalna

Objętość wody do napełnienia do poziomu odpływu powinna być nie mniejsza niż pojemność nominalna deklarowana przez producenta...”

Również z treści normy PN-EN 12566-1/A1 (str. 17, Tablica ZA.1 – Istotne właściwości) jednoznacznie wynika, że badana pojemność osadników jest pojemnością nominalną.

„Pojemność nominalna (wydajność) – Pojemność nominalna wyrażona w m3 i zbadana wg 5.4”

Norma PN-EN 12566-1/A1 na którą powołuje się Zamawiający, wskazuje posługiwanie się oznakowaniem osadników według pojemności nominalnych tzn. że w raportach z badań wykonanych przez jednostkę notyfikowaną wskazane są pojemności nominalne (tzw. netto).

Czy podane przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej (kosztorys ofertowy) pojemności osadników:

-1500 litrów

-2000 litrów

-2500 litrów

-3000 litrów

-4000 litrów

są pojemnościami nominalnymi (netto) czy całkowitymi (brutto) ?

Zamawiający informuje, że podane pojemności osadników są pojemnościami nominalnym (netto).

4. Zgodnie z normą PN-EN 12566-1 na którą powołuje się Zamawiający pojemności osadników występują co 1m3 . Mówi o tym pkt. 4 Klasyfikacja przywołanej normy:

„Osadniki gnilne są klasyfikowane według  zalecanych pojemności (NC), począwszy od najmniejszej pojemności 2m 3 , ze wzrastającą nominalną pojemnością co 1m 3 , między dwoma kolejnymi wyrobami z typoszeregu”

Wobec powyższego oczekujemy, że Zamawiający dopuści zastosowanie do osadników o pojemności nominalnej (netto) 1500 l. Osadników równoważnych, o pojemności nominalnej (netto) 2000 l, a do osadników o pojemności nominalnej (netto) 2500 litrów osadników równoważnych o pojemności  nominalnej netto 3000 litrów?

Zamawiający dopuszcza zmianę pojemności zbiorników w zależności od liczby użytkowników i zgodnie z wytycznymi producenta.

5. Czy Zamawiający dopuszcza łącznie kilku osadników w celu uzyskania wymaganej przez Zamawiającego pojemności osadnika np. osadnik o pojemności nominalnej (netto) 2000 l + osadnik o pojemności nominalnej (netto) 2000 l  co nam da osadnik o pojemności nominalnej (netto) 4000 l?

Zamawiający dopuszcza łączenie osadników pod warunkiem sprawdzenia możliwości zamontowania układu na danej posesji.

6. Zamawiający w dokumentacji przetargowej wymaga aby zaoferowane osadniki spełniały wymagania normy PN-EN 12566-1.

Zgodnie z Tablicą 1- Wymagania dotyczące wstępnych badań typu przywołanej normy, należy przeprowadzić badania w zakresie: wymiarów, wodoszczelności, objętości, wytrzymałości konstrukcji, przepustowości hydraulicznej.

Wobec powyższego prosimy o potwierdzenie że Zamawiający będzie wymagał:

- aby zaoferowane osadniki gnilne spełniały wymagania normy PN-EN 12566-1 w zakresie wszystkich badań określonych w normie PN-EN 12566-1

- a w celu potwierdzenie zgodności oferowanych osadników z w/w normą, Zamawiający będzie wymagał załączenia do oferty pełnego raportu/protokołu ze wszystkich badań typu wskazanych w niniejszej normie.

Zamawiający potwierdza,  aby osadniki gnilne spełniały wymagania normy PN-EN 12566-1 w zakresie wszystkich badań określonych w normie PN-EN 12566-1. Zamawiający nie będzie wymagał załączenia do oferty pełnego raportu/protokołu ze wszystkich badań typu wskazanych w niniejszej normie.

7. W STWiOR znalazł się następujący zapis:

„Urządzenia oczyszczalni ścieków powinny posiadać ważną Aprobatę techniczną wydaną prezz IOŚ w Warszawie, którą w całości należy dołączyć do oferty przetargowej”

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych – Dz.U. Nr 92, art. 9 -Aprobaty Technicznej udziela się dla wyrobu budowlanego, dla którego nie ustanowiono Polskiej Normy wyrobu, albo dla wyrobu budowlanego, którego właściwości użytkowe, odnoszące się do wymagań podstawowych, różnią się istotnie od właściwości określonej w Polskiej Normie wyrobu.

Ze względu na wprowadzenie Polskiej Normy:

PN-EN 12566-1:2004/A1 - „Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców

(OLM) do 50 Części 1: Prefabrykowane osadniki gnilne”

nie ma możliwości uzyskania Aprobaty Technicznej lub przedłużenia już istniejącej Aprobaty technicznej, dla wyrobu budowlanego, dla którego ustanowiono Polską Normę

Wobec powyższego prosimy o sprecyzowanie, że Zamawiający będzie wymagał załączenia do oferty:

- na osadniki pełnego raportu z badań zgodności PN-EN 12566-1 (w zakresie wszystkich badań wskazanych w przywołanej normie)

- na studzienki rozdzielcze Aprobaty Technicznej wydanej przez IOŚ w Warszawie

- na drenaż rozsączający Aprobaty Technicznej wydanej przez IOŚ w Warszawie

Zamawiający nie będzie żądał raportu z badań na zgodność z normą oraz aprobat technicznych na etapie składania ofert.

8. W SIWZ (str. 9) znalazł się następujący zapis:

Do protokołu odbioru robót dołączyć deklarację zgodności dla każdej z wybudowanych przydomowych oczyszczalni ścieków z normą PN-EN 12566-3+A1:2009. Deklaracja powinna być sporządzona zgodnie z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Z dnia 10 września 2004 r. ze zm.).

Zaprojektowane urządzenia składają się z:

Osadnika gnilnego, studzienki rozdzielczej, drenażu rozsączającego

Pragniemy podkreślić, że żaden z producentów nie może wystawić Deklaracji Właściwości użytkowych i nie posiada raportów z badań zgodności typu, osadników gnilnych z normą PN-EN 12566-3+A1:2009.

Osadniki gnilne podlegają pod normę PN-EN 12566-1, która dotyczy:

„Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50

Część 1: Prefabrykowane osadniki gnilne”

Wskazana przez Zamawiającego w przytoczonym fragmencie SIWZ norma PN-En 12566-3+A1:2009 dotyczy:

„Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50

Część 3: Kontenerowe i/lub montowane na miejscu przydomowe oczyszczalnie ścieków”

Jest to norma, która dotyczy zupełnie innych urządzeń, pracujących w zupełnie innych technologiach niż urządzenia będące przedmiotem zamówienia.

Żądanie Zamawiającego w przytoczonym fragmencie SIWZ jest niezgodne z obowiązującymi przepisami, wobec powyższego prosimy o dokonanie zamiany numeru normy i potwierdzenie że Zamawiający będzie wymagał do protokołu odbioru robót dołączenia Deklaracji Właściwości Użytkowych z normą PN-EN 12566-1.

Zamawiający informuje, że wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją oraz obowiązującymi przepisami; aktualnymi normami oraz sztuką budowlaną (I - Opis techniczny projektu, pkt. 10 Uwagi i zalecenia).

Na dzień 11.08.2014r. – zamawiający informuje iż do zamawiającego wpłynęły następujące zapytania:

Platerów, dn. 11.08.2014 r.

Nr sprawy: GK.ZP.O.271.01.2014

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (z późniejszymi zmianami) Gmina Platerów wyjaśnia zapisy SIWZ dotyczącej przetargu nieograniczonego pod nazwą : ”Budowa oczyszczalni przydomowych na terenie Gminy Platerów”.

1. Prosimy o podanie parametrów równoważności dla zaprojektowanych osadników gnilnych.

Zamawiający dopuszcza urządzenia równoważne do opisanych w dokumentacji przetargowej o następujących parametrach równoważności:

- osadniki gnilne monolityczne z PEHD wykonane metodą rozdmuchu lub rotomuldingu. Nie dopuszcza się zbiorników spawanych, zgrzewanych i skręcanych,

- osadniki gnilne posiadające zgodność z normą PN-EN 12566-1/A1 potwierdzone pełnym raportem z badań zgodnym z normą PN-EN 12566-1/A1, wystawionym przez laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską, załączonym do oferty,

- osadniki wyposażone w 2 włazy z pokrywami o średnicy min. 400 mm, zgodnie z wymaganiami pkt. 5.7 normy PN-EN 12566-1/A1,

- osadniki wyposażone na wylocie w wyjmowany filtr, będący jednocześnie wskaźnikiem zamulenia,

- osadniki wyposażone w oddzielny króciec do wentylacji wysokiej.

2. Zamawiający określił, że oferowane przez Wykonawcę oczyszczalnie powinny posiadać zgodność z normą PN-EN 12566-1/A1. W związku z powyższym, czy zgodnie z zapisami ww normy Zamawiający będzie wymagał od oferentów przedstawienia wszystkich raportów z badań potwierdzających przeprowadzenie badań na zgodność z tą normą.

Zamawiający w celu potwierdzenia zgodności z normą PN-EN 12566-1/A1 będzie żądał załączenia pełnego raportu ze wszystkich badań  wskazanych w niniejszej normie lecz nie na etapie składania ofert..

3. Czy Zamawiający będzie żądał na etapie składania ofert pełnych raportów z badań na zgodność z PN-EN 12566-1:2004/A1:2006 tj. z następującymi charakterystykami: wymiary główne, wloty, wyloty i połączenia, możliwość dostępu, wodoszczelność, objętość i wytrzymałość konstrukcji?

Zamawiający nie będzie żądał ł na  etapie składania ofert pełnych raportów z badań na zgodność z PN-EN 12566-1:2004/A1:2006.

4. W dokumentacji napisano:

„Jako urządzenia przewidziano sprowadzenie od wytwórców następujących wyrobów:

1. Oczyszczalnie ścieków ze zbiornikiem 1500 l                         3szt.

2. Oczyszczalnie ścieków ze zbiornikiem 2000 l                       63 szt.

3. Oczyszczalnie ścieków ze zbiornikiem 2500 l                       24 szt.

4. Oczyszczalnie ścieków ze zbiornikiem 3000 l                       28 szt.

5. Oczyszczalnie ścieków ze zbiornikiem 4000 l                         8 szt.”

Czy Zamawiający dopuści zgodnie z zapisami zawartymi w specyfikacji – „Dobór pojemności osadników uzależniony jest od liczby użytkowników i powinien być zgodny z wytycznymi producenta oraz normatywnymi zużyciami wody. Minimalna pojemność osadnika powinna wynosić 1,5 m3.”, zamiast zbiornika 1500l, zbiornik o pojemności nominalnej 2000l ? Z kolei zamiast zbiornika 2500l, zbiornik 3000l lub 2000l?

Zgodnie z normą EN 12566-1 „osadniki gnilne są klasyfikowane według zalecanych pojemności (NC), począwszy od najmniejszej pojemności 2 m3, ze wzrastającą pojemnością co 1 m3 między dwoma kolejnymi wyrobami w typoszeregu”.

Zamawiający dopuszcza zmianę pojemności zbiorników w zależności od liczby użytkowników i zgodnie z wytycznymi producenta.

5. Czy Zamawiający dopuszcza łączenie osadników w celu uzyskania wymaganej przez Zamawiającego pojemności osadnika np. osadnik o pojemności 2000l + 2000l, co daje nam osadnik o pojemności 4000l?

Zamawiający dopuszcza łączenie osadników pod warunkiem sprawdzenia możliwości zamontowania układu na danej posesji.

6. Czy Zamawiający uznaje jako równoważne osadniki gnilne z koszem filtracyjnym, w miejsce filtru?

Zamawiający uznaje za równoważne osadniki z koszem filtracyjnym w miejsce filtru.

7. Czy zamawiający będzie wymagał na etapie składania ofert przedstawienia protokołu z badań i certyfikatu na zgodność z normą dotyczącą przepompowni ścieków surowych  i oczyszczonych tj. PN-EN 12050-2 i 12050-3?

Zamawiający nie będzie żądał protokołu z badań i certyfikatu na etapie składania ofert.

Na dzień 29.07.2014 r ; – brak zadanych pytań dot. Postępowania przetargowego: pn:   Budowa oczyszczalni przydomowych na terenie Gminy Platerów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------