| Inwestor: Gmina Platerów ul. 3 - go Maja 5 08 - 210 Platerów |  |
| --- | --- |

#### Przedmiar robót

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Obmiar | J.m. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW – 120 SZT. |  |  |
| 1 | KNNR 1 0111-010-090 | Obsługa geodezyjna całej inwestycji ( roboty pomiarowe i inwentaryzacja )- analogia krotność = 1,000 | 1,00 | kpl |
| 2 | KNNR 1 0305-020-060 | Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m. Wykopy o szerokości do 1,5 m. Grunt kategorii III krotność = 1,000 | 1 257,31 | m3 |
| 3 | KNNR 1 0212-020-060 | Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15 m3, głębokość wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii III krotność = 1,000 | 5 029,26 | m3 |
| 4 | KNNR N002 1201-03-060 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich : piasek średnioziarnisty krotność = 1,000 | 2 129,57 | m3 |
| 5 | KNNR 2 1201-030-060 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich: żwir sortowany 20 - 40 mm krotność = 1,000 | 1 032,86 | m3 |
| 6 | KNNR 4 1514-010-060 | Zabezpieczenie rurociągów przed zamarzaniem,izolacja keramzytem krotność = 1,000 | 375,94 | m3 |
| 7 | KNR 2-28 0408-02-020 | Studzienka rozdzielcza drenażu rozsączającego 450 - analogia krotność = 1,000 | 120,00 | szt |
| 8 | KNR 2-28 0408-02-020 | Studzienka zamykająca drenaż rozsączający ( końcowa ) 450 - analogia krotność = 1,000 | 120,00 | szt |
| 9 | KNNR N004 0213-05-090 | Nadbudowa studzienki polietylenowe 250 krotność = 1,000 | 209,00 | kpl |
| 10 | KNNR N004 0213-05-090 | Nadbudowa cylindryczna polietylenowe 380 krotność = 1,000 | 240,00 | kpl |
| 11 | KNNR N004 0213-05-090 | Nadbudowa studzienki polietylenowe 500 krotność = 1,000 | 9,00 | kpl |
| 12 | KNNR N004 1417-02-020 | Studzienki kanalizacyjne systemowe PP o średnicy 425 mm .Zamknięcie rurą teleskopową z włazem żeliwnym B 125 - studzienki rozprężne - analogia krotność = 1,000 | 26,00 | szt |
| 13 | KNNR N004 1417-02-020 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o średnicy 315 mm .Zamknięcie rurą teleskopową z włazem B 125 krotność = 1,000 | 211,00 | szt |
| 14 | KNNR 4 0512-050-090 | Dostawa i montaż osadnika gnilnego o poj. 1500 dm3 wraz z filtrem lamelowym - analogia krotność = 1,000 | 6,00 | kpl |
| 15 | KNNR 4 0512-050-090 | Dostawa i montaż osadnika gnilnego o poj. 2000 dm3 wraz z filtrem lamelowym - analogia krotność = 1,000 | 52,00 | kpl |
| 16 | KNNR 4 0512-060-090 | Dostawa i montaż osadnika gnilnego o poj. 3000 dm3 wraz z wyposażeniem j.w. - analogia krotność = 1,000 | 53,00 | kpl |
| 17 | KNNR 4 0512-060-090 | Dostawa i montaż osadnika gnilnego o poj. 4000 dm3 wraz z wyposażeniem j.w. - analogia krotność = 1,000 | 9,00 | kpl |
| 18 | KNR 2-28 0608-01-090 | Dostawa materiału filtrującego 1 worek = 50 kg = 70 dm3 - analogia krotność = 1,000 | 120,00 | kpl |
| 19 | KNNR 4 1308-010-040 | Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 110 mm,łączone na wcisk - analogia - wentylacja krotność = 1,000 | 1 660,00 | m |
| 20 | KNNR 4 1322-010-020 | Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe o średnicy zewnętrznej 110 mm łączone na wcisk - Kolana PVC krotność = 1,000 | 600,00 | szt |
| 21 | KNNR 4 1322-010-020 | Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe o średnicy zewnętrznej 110 mm łączone na wcisk - Trójniki PVC krotność = 1,000 | 480,00 | szt |
| 22 | KNNR 4 1308-010-040 | Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 110 mm,łączone na wcisk krotność = 1,000 | 1 214,00 | m |
| 23 | KNNR 4 1308-020-040 | Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm,łączone na wcisk krotność = 1,000 | 1 849,00 | m |
| 24 | KNNR 4 1009-010-040 | Rurociągi z rur polietylenowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 63 mm krotność = 1,000 | 171,00 | m |
| 25 | KNNR 4 1009-010-040 | Rurociągi z rur polietylenowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 50 mm krotność = 1,000 | 69,00 | m |
| 26 | KNNR 4 0213-050-020 | Zakończenie wentylacji niskiej o średnicy 110 mm ( grzybek nawiewny ) - analogia krotność = 1,000 | 249,00 | szt |
| 27 | KNNR 4 0213-050-020 | Zakończenie wentylacji wysokiej o średnicy 110 mm ( końcówka ) - analogia krotność = 1,000 | 146,00 | szt |
| 28 | KNR 7-07 0101-03-090 | Montaż przepompowni ścieków podczyszczonych ze zbiornikiem o średnicy 600 mm wykonanym z laminatu polieterowo - szklanego oraz skrzynkę zasilającą wyposażoną w zabezpieczenia elektryczne + pompa zatapialna + szczelna pokrywa - analogia krotność = 1,000 | 43,00 | kpl |
| 29 | KNR 7-07 0101-03-090 | Montaż przepompowni ścieków surowych ze zbiornikiem o średnicy 600 mm wykonanym z laminatu poliestrowo - szklanego oraz skrzynką zasilającą wyposażoną w zabezpieczenie elektryczne + pompa zatapialna + szczelna pokrywa - analogia krotność = 1,000 | 42,00 | kpl |
| 30 | KNNR 4 1308-010-040 | Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 110 mm,łączone na wcisk - analogia - drenaż rozsączający krotność = 1,000 | 3 523,00 | m |
| 31 | KNR 2-02 0607-02-050 | Ułożenie geowłókniny - analogia krotność = 1,000 | 3 866,00 | m2 |
| 32 | KNR 2-01 0701-0201-040 | Ręczne kopanie rowów dla kabli,o głębokości do 0,8 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m.Grunt kategorii III. krotność = 1,000 | 1 700,00 | m |
| 33 | KNNR 5 0707-010-040 | Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m w rowie kablowym z przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm - YKY 4 x 10 mm2 krotność = 1,000 | 1 700,00 | m |
| 34 | KNNR 5 0726-060-020 | Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego, o przekroju żył do 50 mm2 krotność = 1,000 | 85,00 | szt |
| 35 | KNR 2-01 0704-0202-040 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli,o głębokości do 0,8 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m.Grunt kategorii III. krotność = 1,000 | 1 700,00 | m |
| 36 | KNR 2-19 0216-08-105 | Przejście przez przeszkody budowl.-przez ściany murowane grub.2 cegły dla przyłącza kanalizacyjnego o śr.nomin. 110 mm w tulei z rury stal.śr. 150mm krotność = 1,000 | 120,00 | przejści |
| 37 | KNNR 4 1612-010-176 | Jednokrotne płukanie sieci kanalizacyjnej i rurociągu tłocznego , rurociągi o średnicy nominalnej do 150 mm krotność = 1,000 | 16,52 | 200 m |
| 38 | KNR 2-18 0804-01-040 | Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 150 mm. Dowóz wody samochodem beczkowozem 4 t krotność = 1,000 | 3 303,00 | m |
| 39 | KNNR 1 0317-010-060 | Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3 m z zagęszczeniem. Grunt kategorii I-III krotność = 1,000 | 581,54 | m3 |
| 40 | KNNR N001 0214-0201-060 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 74kW. Grunt kat.III-IV ; krotność = 1,000 | 2 326,17 | m3 |
| 41 | KNNR 1 0504-020-060 | Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów. Rozplantowanie 1 m3 ziemi leżącej na długości 1 m wzdłuż krawędzi wykopu. Grunt kategorii III krotność = 1,000 | 675,77 | m3 |
| 42 | KNR 0201 0416-01-060 | Mechaniczne rozplantowanie ziemi krotność = 1,000 | 2 703,09 | m3 |
|  |  | Razem: |  |  |
|  |  | Razem kosztorys netto: |  |  |