Zał. nr 4

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna przedmiotu zamówienia

| lp. | WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO | UWAGI Zamawiającego | PROPOZYCJE Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łódź aluminiowa płaskodenna |  |  |
| 1.1 | Pojedyncze dno |  |  |
| 1.2 | Długość | min. 4,50m |  |
| 1.3 | Szerokość | od 1,60 m do 2.20m |  |
| 1.4 | Ilość miejsc | min. 5 osób |  |
| 1.5 | Poszycie dna i burt | Z aluminium lub stopu aluminium o grubości min 1,8 mm |  |
| 1.6 | Masa łodzi | max. 200 kg |  |
| 1.7 | Moc montowanego silnika | max. 40 KM |  |
| 1.8 | Lakierowanie łodzi | Kolor czerwony z napisem OSP Lipno + Numer operacyjny (zostanie podany w trakcie realizacji) |  |
| 2. | Silnik |  |  |
| 2.1 | Silnik zaburtowy wraz z kompletnym wyposażeniem i montażem | Moc min. 30 KM z systemem power trym |  |
| 2.2 | Rozruch | Elektryczny |  |
| 2.3 | Sterowanie | Manetka + kpl. układ kierowniczy – (konsola z cięgnami biegów i gazu) |  |
| 2.4 | Zbiornik paliwa | Pojemność min. 20 L |  |
| 2.5 | Śruba napędowa | Aluminiowa w komplecie zamontowana na silniku |  |
| 2.6 | Akumulator | zabudowany lub w osłonie chroniącej przed bezpośrednim działaniem wody. |  |
| 3. | Przyczepa podłodziowa |  |  |
| 3.1 | Przyczepa na podwoziu |  |  |
| 3.2 | Świadectwo homologacji |  |  |
| 3.3 | Liczba osi | 1 |  |
| 3.4 | Wciągarka |  |  |
| 3.5 | DMC | Min. 750 kg |  |
| 3.6 | Regulacja mocowania osi przyczepy |  |  |
| 3.7 | Koło podporowe |  |  |
| 3.8 | Koła z obręczami stalowymi | 2 szt. |  |
| 3.9 | Zaczep kulowy do samochodu osobowego |  |  |
| 3.10 | Oświetlenie zewnętrzne | zgodnie z przepisami o ruchu drogowym |  |
| 3.11 | Listwa oświetleniowa | demontowana |  |
| 3.12 | Rama | ocynkowana |  |

Uwaga:

1. Wykonawca wypełnia kolumnę „Propozycje Wykonawcy”.

……………………………………………….                                                                                  …………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                                                              podpis Wykonawcy