załącznik nr 1 do SWZ

Formularz ofertowy

Dane Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

| Lp. | Nazwa wykonawcy | Adres wykonawcy | NIP | Rodzaj przedsiębiorcy mały/średni/mikro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |

W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zaleca się aby w pierwszym wierszu dane dotyczyły lidera konsorcjum.

Oświadczenia Wykonawcy:

- Oświadczamy, że:

- przedmiot zamówienia wykonamy siłami własnymi

- powierzymy podwykonawcom realizację części zamówienia:

| Lp. | nazwa (firma) podwykonawcy (jeżeli jest znana) | część (zakres) przedmiotu zamówienia, który zamierzamy powierzyć podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

których łączna wartość brutto nie przekroczy  __% ceny Oferty.

Oświadczenie wz. polegania na zasobach podmiotów udostępniających zasoby:

- Oświadczamy, że:

- nie polegamy na zasobach podmiotów udostępniających zasoby**)

- zgodnie z załączonymi do Oferty zobowiązaniami podmiotu udostępniającego zasoby/innymi środkami dowodowymi potwierdzającymi, że wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów:

  - Oświadczamy, że w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegamy na zdolnościach technicznych lub zawodowych nw. podmiotów udostępniających zasoby w nw. zakresie:

| nazwa (firma) podmiotu udostępniającego zasoby | zakres, w jakim wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby |
| --- | --- |

  - Wykonawca powierzy następującym podwykonawcom realizację następujących części zamówienia i jednocześnie polega ich zasobach, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w SWZ, na zasadach określonych w art. 118 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych:

| nazwa (firma) podwykonawcy (innego podmiotu) | część (zakres) przedmiotu zamówienia, który zamierzamy powierzyć innemu podmiotowi (podwykonawcy) |
| --- | --- |

Oświadczenie dotyczące zastosowanych rozwiązań w ramach kryteriów technicznych oceny ofert

- Oświadczamy, że oferowany przez nas autobus będzie spełniał następujące parametry:

| Parametr techniczny lub eksploatacyjny |  |
| --- | --- |
| Liczba miejsc pasażerskich ogółem | Oferujemy: * |
| 48 i więcej |  |
| 45 - 47 |  |
| do 44 |  |
| Umieszczenie baterii trakcyjnych | Oferujemy: * |
| Poza dachem autobusu |  |
| Na dachu autobusu |  |
| Oświetlenie zewnętrzne pojazdu | Oferujemy: * |
| Wykonanie w systemie LED |  |
| Wykonanie w systemie LED + inne |  |
| Wykonane bez użycia systemu LED |  |
| Wysokość autobusu | Oferujemy: * |
| Do 3,2 m |  |
| 3,21 i więcej |  |
| Długość autobusu | Oferujemy: * |
| 9,9 – 10,6 m |  |
| Poniżej 9,9 m |  |
| Realizacja napędu | Oferujemy: * |
| Silnikiem centralnym |  |
| Inne rozwiązanie |  |
| Ogrzewanie | Oferujemy: * |
| Układ hybrydowy (zasilany energią elektryczną i paliwem płynnym) |  |
| Inne rozwiązanie |  |
| Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych | Oferujemy: * |
| Niska podłoga na całej długości autobus |  |
| Niska podłoga w obszarze między I a II drzwiami |  |
| Wyjścia bezpieczeństwa | Oferujemy: * |
| Luk dachowy oraz szyby boczne |  |
| Tylko szyby boczne |  |
| Podatność obsługowa osi autobusu | Oferujemy: * |
| Ten sam producent osi I i II |  |
| Różni producenci osi I i II |  |

* wstawić „X” w komórce zgodnej z oferowanym rozwiązaniem

- Zgodnie z treścią art. 225 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, że wybór przedmiotowej oferty:

- nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług***),

- będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w zakresie i wartości***):

______________________________________________________________________

[należy wskazać: nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku od towarów i usług]

zgodnie z naszą wiedzą dla ww. towarów i usług zastosowanie będzie miała następująca stawka podatku od towarów i usług: __%.

- Oświadczamy, że niniejsza Oferta oraz jej wszystkie załączniki są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, z wyjątkiem informacji i dokumentów przekazanych w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, co do których wykazujemy w załączeniu dlaczego informacje te stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Oświadczamy, że akceptujemy zawarte w SWZ Projektowane postanowienia Umowy 
i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej Oferty, do zawarcia Umowy zgodnie 
z Ofertą oraz na warunkach określonych w Projektowanych postanowieniach Umowy, 
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że cena przedstawiona w Formularzu ofertowym uwzględnia wartość całego zakresu przedmiotu zamówienia oraz wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia, w tym wszystkie opłaty publicznoprawne, których płatność wynika z obowiązujących przepisów prawa, z zastrzeżeniem dyspozycji art. 225 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

- Oświadczamy, iż Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego informacji zawierających dane osobowe oraz, że poinformował pisemnie i uzyskał zgodę każdej osoby, której dane osobowe są podane w Ofercie, oświadczeniach i dokumentach składanych wraz z Ofertą lub będą podane w oświadczeniach i dokumentach złożonych przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Nr rachunku bankowego, na który Zamawiający winien zwrócić wadium wniesione 
w pieniądzu: _____________________________________________________________

- Udzielamy …………….. miesięcznej gwarancji (ogólnej) na przedmiot zamówienia.

- Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę …………………. brutto, zgodnie z poniższym zestawieniem:

| Lp. | Warunki / parametry | Wymagania Zamawiającego | Oferowane parametry (w przypadku gdy oferowany autobus spełnia parametry, należy wpisać „SPEŁNIA”, w pozostałych przypadkach należy podać oferowane parametry) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TYP |  |
|  | Model |  |
|  | Producent |  |
| 1 | Wymiary autobusu | długość od 8,8 m do 10,6 m, max. wysokość 3,4 m, szerokość od 2,4 m do 2,5 |  |
| 2 | Liczba miejsc pasażerskich | liczba miejsc ogółem co najmniej 40, w tym: liczba miejsc siedzących: min. 38. |  |
| 3 | Silnik | Autobus ma być napędzany silnikiem/silnikami elektrycznymi o mocy min. 120 kW, napęd realizowany poprzez silnik centralny, dopuszcza się rozwiązanie z silnikami umieszczonymi w osi. |  |
| 4 | Ogrzewanie | Hybrydowe elektryczno-spalinowe lub inne rozwiązanie, moc minimalna 20 kW, realizowane przez nagrzewnice z wentylatorami w przestrzeni pasażerskiej min 3 szt. i jedna w kabinie kierowcy, system ogrzewania powinien zapewnić utrzymanie w okresie jesienno-zimowym minimalnej temperatury wewnątrz w pojeździe min +10 °C. |  |
| 5 | Klimatyzacja i wentylacja | 1. klimatyzacja przedziału pasażerskiego o mocy minimalnej 7 kW z osobnym wymiennikiem i regulacją dla stanowiska kierowcy lub osobnym agregatem, 2.wentylacja naturalna przez uchylne górne partie wszystkich bocznych okien (nie dotyczy okien niepełnowymiarowych), 3.wentylacja wymuszona przez wentylatory elektryczne (min. 1 szt.) o regulowanym wydatku powietrza dwukierunkowe (nadmuchowo-wyciągowe). |  |
| 6 | Układ pneumatyczny | wyposażony w: 1. przewody i zbiorniki sprężonego powietrza wykonane z materiałów w pełni odpornych na korozję lub innych zabezpieczonych antykorozyjnie, 2. szybkozłącze umożliwiające podłączenie sprężonego powietrza ze źródła zewnętrznego, umieszczone z przodu i z tyłu autobusu w okolicy mocowania zaczepów holowniczych, 3. zestaw przyłączy diagnostycznych, umożliwiający pełną ocenę stanu technicznego układu. |  |
| 7 | Układ hamulcowy | 1. zasadniczy: a) pneumatyczny, dwuobwodowy, b) wyposażony w system ABS, ASR lub EBS, c) automatyczna kompensacja luzu elementów ciernych, 2. postojowy - pneumatyczny działający na oś napędową, sterowany dźwignią zlokalizowaną na stanowisku (miejscu) pracy kierowcy, 3.przystankowy - uruchamiany automatycznie po otwarciu drzwi, gwarantujący blokadę hamulców przy otwartych drzwiach oraz ręcznie za pomocą przełącznika (dźwigni) zlokalizowanej na desce rozdzielczej kierowcy, powodujący rozłączenie napędu, luzowany po zamknięciu drzwi i dodaniu gazu, 4.wszystkie hamulce tarczowe z czujnikami zużycia okładzin hamulcowych. |  |
| 8 | Układ kierowniczy | ze wspomaganiem elektrycznym, dopuszcza się układ kierowniczy ze wspomaganiem hydraulicznym, zasilany przez pompę z napędem elektrycznym HV. |  |
| 9 | Zawieszenie | Pneumatyczne na miechach gumowych, z układem poziomującym, z możliwością zmiany poziomu z pulpitu kierowcy oraz z systemem przyklęku prawej strony pojazdu na przystankach, oś przednia – zawieszenie niezależne. |  |
| 10 | Konstrukcja autobusu | Szkielet nadwozia i podwozia będą wykonane z materiałów odpornych na korozję tj. stali nierdzewnej (zgodnie z PN–EN 10088) lub stali (lub żeliwa) o podwyższonej wytrzymałości, zabezpieczonej antykorozyjnie. Wszystkie wewnętrzne powierzchnie profili zabezpieczone przed korozją preparatem ochronnym, wykonany i zabezpieczony antykorozyjnie, w sposób zapewniający minimum 10 – letni okres eksploatacji autobusu. |  |
| 11 | Poszycia zewnętrzne | Wykonane z jednego lub kilku materiałów odpornych na korozję tj. stali odpornej na korozję (zgodnie z PN–EN 10088), aluminium, tworzyw sztucznych, stali o podwyższonej wytrzymałości zabezpieczonej antykorozyjnie lub porównywalnych materiałów zapewniających minimum 10 lat eksploatacji. Ściana przednia i tylna wykonane z tworzyw sztucznych. |  |
| 12 | Wykończenie wnętrza | 1. ściany boczne i sufit - laminaty lub tworzywa sztuczne odporne na wilgoć, 2. oświetlenie wnętrza w technologii LED, 3. podłoga - płyta wodoodporna, pokryta wykładziną przeciwpoślizgową, zgrzewana na łączeniach i wykończona listwami ozdobnymi w kolorze żółtym, bez stopni poprzecznych na całej długości wewnątrz pojazdu, 4. wykładzina podłogowa wywinięta na ściany na wysokość min. 50 mm, 5. słupki i poręcze z rurek ze stali nierdzewnej. |  |
| 13 | Przedział pasażerski | 1. autobus niskopodłogowy, wysokość od podłoża do wejścia autobusu pasażerski max. 340 mm, bez stopni wejściowych we wszystkich drzwiach, oraz bez stopni poprzecznych na całej długości autobusu (dopuszcza się autobus niskowejściowy), 2. „przyklęk”- umożliwiający obniżenie poziomu podłogi we wszystkich drzwiach co najmniej o 60 mm, 3. możliwość przewozu wózka, 4. wykładzina podłogowa z oznakowaniem stref ograniczonego dostępu przy drzwiach, 5. przy drugich drzwiach rozkładana ręcznie platforma (rampa) najazdowa, umożliwiająca wjazd do autobusu wózkom, 6. minimum cztery niezależne gniazda do ładowarki USB w miejscu uzgodnionych z Zamawiającym. |  |
| 14 | Siedzenia pasażerskie | siedzenia pasażerskie z miękką wkładką na siedzisku i oparciu, odporne na ścieranie i zabrudzenie, szkielety z tworzywa sztucznego, niepalne z możliwością demontażu, montażu, w uzgodnionej kolorystyce z Zamawiającym; Fotele zgodne z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. |  |
| 15 | Drzwi pasażerskie | 1. dwoje drzwi, zdalnie sterowanych przez kierowcę, pierwsze otwierane do wewnątrz, drugie otwierane odskokowo-przesuwnie na zewnątrz, 2. układ drzwi dla pasażerów: 1-2-0, 3.- I drzwi przed pierwszą osią, z podwójna szybą lub szybą podgrzewaną elektrycznie, 4.- II drzwi pomiędzy pierwszą a drugą osią, 5. szerokość drzwi I w świetle nie mniejszej niż 720 mm, szerokość drzwi II w świetle nie mniejszej niż 1200 mm, wyposażone w mechanizm powrotnego otwierania w przypadku natrafienia na przeszkodę, 6. sterowanie drzwi: z miejsca pracy kierowcy, przyciski sterowania indywidualne dla każdych drzwi, podświetlane z sygnalizacją przystanku „na żądanie” i „otwarcia” oraz system niezależnego awaryjnego otwarcia wszystkich drzwi z zewnątrz i wewnątrz, 7. zamykanie drzwi sygnalizowane akustycznie i świetlnie, oraz niezależna sygnalizacja zamiaru zamykania drzwi, 8. drzwi powinny być oświetlone w momencie otwarcia, 9. drzwi pierwsze ryglowane od zewnątrz, pozostałe ryglowane od wewnątrz, Drzwi zgodne z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. |  |
| 16 | Miejsce pracy kierowcy | 1. kabina zgodna z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, 2. lusterka zewnętrzne podgrzewane, regulowane elektrycznie ze stanowiska kierowcy, 3. lusterka wewnętrzne, czołowe, zapewniające dostateczną widoczność przedziału pasażerskiego, 4.osłony przeciwsłoneczne: dla lewej strony szyby czołowej i lewej szyby bocznej kabiny kierowcy, 5. fotel kierowcy z wielopołożeniową możliwością regulacji siedziska i oparcia, zawieszony pneumatycznie, 6. układ wentylacji, grzania i klimatyzacji pracujący niezależnie od układu dla przestrzeni pasażerskiej, 7. ergonomiczna, przejrzysta tablica rozdzielcza regulowana wraz z kołem kierownicy, 8. wieszak na ubranie, 9. gniazdo zapalniczki 12V z zabezpieczeniem 5A, 10.dwustopniowe oświetlenie kabiny kierowcy, |  |
| 17 | Instalacja elektryczna | 1.napięcie 24 V, 2.akumulatory zamontowane w wysuwanej obudowie. Zamawiający dopuszcza możliwość zabudowania akumulatorów przytwierdzonych na stałe, jeżeli nie ogranicza to swobodnego dostępu do akumulatorów, 3.przewody instalacji elektrycznej oznakowane (ponumerowane), 4.pomieszczenie akumulatorów wykonane z materiałów odpornych na korozję, 5.oświetlenie przestrzeni pasażerskiej wykonane w technologii LED ma zapewnić możliwość częściowego jego wyłączenia i przyciemnienia, oddzielne dwustopniowe oświetlenie kabiny kierowcy, 6.preferowane rozwiązanie, w którym wszystkie światła zewnętrzne wykonane w technologii LED, |  |
| 18 | Okna | 1.wszystkie okna boczne uchylne, z możliwością blokady, z wyjątkiem okien niepełnowymiarowych, 2. przesuwana szyba boczna w oknie lewym, bocznym kabiny kierowcy, 3.szyby okien bocznych - pojedyncze, przyciemniane. |  |
| 19 | Koła i ogumienie | 1. felgi stalowe, opony radialne, bezdętkowe o rozmiarze 19,5”, 2.koła bliźniacze na tylnej osi, 3.wszystkie koła wyważone, 4.koło zapasowe 1 szt. (dostarczone luzem). |  |
| 20 | Powłoki i kolorystyka | 1. kolorystyka zewnętrzna zgodna z art. 2 pkt. 41a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, 2. powłoki zewnętrzne wykonane lakierami o podwyższonej odporności na ścieranie przy myciu pojazdów na myjniach mechanicznych, 3. poręcze pionowe i poziome oraz uchwyty w obrębie drzwi i miejsc dla osób stojących wykonane ze stali nierdzewnej-niemalowanej, mocowanie do podłogi śrubami ze stali nierdzewnej, 4. pozostałe elementy wnętrza tj. poszycia boczne, sufit, tkanina siedzeń w kolorach i tonacji gwarantujących wysoką estetykę w uzgodnieniu z Zamawiającym. |  |
| 21 | Inne urządzenia | 1. autobus wyposażony w drogomierz, prędkościomierz, system gaszenia 2.zaczepy holownicze przednie i tylne, 3.dwie sześciokilogramowe gaśnice, 4.trójkąt ostrzegawczy, młotek ewakuacyjny, 5.apteczka, 6.kliny podkładowe pod koła 2 sztuki, 7.zbiornik paliwa do układu ogrzewania, minimum 60 litrów, wykonany z materiałów odpornych na korozję, 8. urządzenia sygnalizacyjne dla pasażerów: 9. przyciski „stop” podświetlane (co najmniej 1 przycisk na 4 miejsca siedzące) równomiernie rozmieszczone na całej długości przedziału pasażerskiego, w tym przy każdych drzwiach - naciśnięcie przycisku spowodować musi sygnalizację dźwiękową i świetlną dla kierowcy o zamiarze wysiadania pasażera przez wybrane drzwi (funkcja przystanku na żądanie), kasowaną po otwarciu drzwi, 10. przyciski „przyklęk” podświetlane umożliwiające zasygnalizowanie kierowcy potrzeby obniżenia poziomu podłogi i ewentualnie użycia pochylni/podnośnika, umieszczone w zasięgu osoby siedzącej na wózku inwalidzkim, wewnątrz pojazdu w pobliżu miejsca dla wózków oraz na zewnątrz pojazdu przy drugich drzwiach, 11. przyciski przy drzwiach podświetlane stop-alarm, sygnalizacja dla kierowcy stanu awaryjnego (odmienna niż sygnalizacja przystanku na żądanie), |  |
| 22 | System informacji pasażerskiej, monitoring | Pojazd wyposażony min. w przednią tablice informacyjną oraz sterownik umieszczony w kabinie kierowcy. Autobus wyposażony w system monitoringu z możliwością nagrywania obejmujący rejestrator i kamery, w tym kamerę obejmującą obraz przed pojazdem, kamerę obrazu prawej strony pojazdu, przestrzeni za pojazdem (jako kamera cofania) oraz min. 2 kamery wewnętrzne. |  |
| 23 | Warunki dodatkowe | 1. przeszkolenie min. 2 pracowników 2.wyposażenie Zamawiającego w dokumentację techniczno-eksploatacyjną, schematy układów pneumatycznych i elektrycznych, instrukcje napraw zespołów, urządzeń i układów stosowanych w autobusie oraz katalogi części zamiennych w języku polskim. 3.dokumentacja oprogramowania, instrukcje obsługi urządzeń montowanych w pojazdach w języku polskim, |  |
| 24 | Warunki gwarancji | 1. Na całość autobusu - 2 lata - bez limitu kilometrów, 2. Na występowanie korozji poszyć zewnętrznych oraz szkieletu nadwozia i podwozia - 10 lat, 3. Na powłoki lakiernicze - 5 lat, 4. Na baterie - 4 lata (do wymiany kwalifikują się te, które mają poniżej 80% pojemności początkowej baterii). |  |
| 25 | Zużycie energii | Zużycie energii elektrycznej wg testu SORT 2 / na 100 km. Wyniki badań wielkości zużycia energii elektrycznej [kWh/100km], wykonanych przez jednostkę certyfikowaną dla oferowanego autobusu, zgodnie z wymaganiami określonymi przez UITP (Międzynarodowa Unia Transportu Publicznego, Union Internationales Transport Publics), w metodyce opracowanej dla przeprowadzania testów zużycia energii typu SORT 2 (Znormalizowany Test Jezdny, Standarised On-Road Test), które wykonawca posiada. |  |
| 26 | Baterie trakcyjne i ładowarka | 1.Preferowana zabudowa baterii trakcyjnych w sposób umożliwiający ich obsługę (przy wykorzystaniu podnośników) z poziomu podłogi, 2.Pojemność baterii minimum 200 kWh. Autobus wyposażony w złącze plug – in, |  |
| 27 | Ładowarka Plug-In | System ładowania kompatybilny z autobusem, min. moc ładowania 40 kW, przewód do ładowania min. długości 5 m., ładowarka musi posiadać uchwyt do odwieszenia wtyczki (kieszeń mocującą), chroniący wtyczkę od wpływu warunków atmosferycznych. Obudowa stacji ładowania musi spełniać normy w zakresie szczelności min. IP54, oraz w zakresie odporności na wandalizm IK10. Przygotowanie przyłącza do stacji ładowania leży w gestii Zamawiającego. |  |